Министерство ОБРАЗОВАНИя РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Гуров В.В. Рыбаков А.А.

Лабораторный практикум

"РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

НА ОСНОВЕ ОДНОКРИСТАЛЬНЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ"

Москва   2000

УДК 004.382.7 (076.5)

ББК  32.973.26-04я7

Г95

Гуров В.В., Рыбаков А.А. Лабораторный практикум "Разработка микропроцессорных систем на основе однокристальных микроконтроллеров" М.: МИФИ,2000. – 84 с.

Описываются основные архитектурные особенности широко распространенного микроконтроллера семейства MCS-51 фирмы Intel (отечественный аналог - микроконтроллеры серий К1816 и К1830), представлена его система команд, способы взаимодействия микроконтроллера с внешними устройствами.

Практикум содержит описание семи лабораторных работ, позволяющих изучить основные функциональные возможности данного микроконтроллера.

Предназначен для подготовки студентов, специализирующихся в области разработки и эксплуатации средств вычислительной техники, реализуемых на однокристальных микроконтроллерах.

Рекомендован редсоветом МИФИ в качестве учебного пособия

© Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), 2000

Введение

В настоящее время микропроцессоры применяются практически повсеместно – от бытового оборудования до суперкомпьютеров.  Чрезвычайное расширение области применения привело к неизбежной их специализации,  появлению наряду с универсальными процессорами микросхем,  предназначенных для решения задач определенного класса. Универсальные процессоры содержат устройства выполнения операций с плавающей запятой, управления памятью, кэш–память, устройство, реализующее магистраль процессора.  Они обычно не содержат блоков для выполнения специальных функций.

В отличие от этих микросхем однокристальные микроконтроллеры имеют устройства, выполняющие различные периферийные функции, при этом на кристалле отсутствуют блоки выполнения операций с плавающей запятой и управления памятью. Разнообразие разработанных типов микроконтроллеров определяется системами команд, набором реализуемых на кристалле периферийных функций, производительностью.

Наиболее специализированы процессоры, предназначенные для решения задач цифровой обработки сигналов (Digital Signal Processor – DSP). Уникальная система команд, особенности архитектуры обеспечивают высокую производительность  обработки аналоговых сигналов, представленных в цифровой форме в реальном времени. В настоящее время появился новый тип DSP - медиа–процессор, предназначенный для обработки аудиосигналов, графики, видеоизображений, а также для решения задач  мультимедиа в персональных компьютерах.

Применение микропроцессоров ознаменовало начало новой эры в развитии встроенных систем управления – систем, конструктивно интегрированных в оборудование. Кроме центрального процессора на основе однокристального микропроцессора или микроконтроллера в систему обычно входят дополнительные элементы памяти, периферийные интерфейсные БИС для сопряжения с датчиками и с объектом управления. Все задачи, решаемые системой встроенного управления, делятся на два больших класса: задачи управления событиями в реальном времени и управления потоками данных.

Каждый класс предъявляет специфические требования к микропроцессору или микроконтроллеру. Это находит отражение, прежде всего, в наборе функций, реализуемых на кристалле, и в системе команд.

К первому классу относят задачи, требующие быстрой реакции микропроцессорной системы на изменения внешних условий (на срабатывания датчиков, изменение параметров объекта управления). Для решения этих задач применяют микроконтроллеры с размещенными на кристалле памятью программ, памятью данных, устройствами ввода-вывода. Обычно для реализации алгоритмов требуется память программ небольшой емкости (до 32К байт).

Второй класс составляют задачи, требующие быстрой обработки значительных объемов информации (системы управления летательными аппаратами, подвижным составом, обработки видеоизображений и т.д.). Процессор при этом выполняет большое количество вычислительных операций, в том числе с плавающей запятой. Для решения таких задач применяются высокопроизводительные 32– или 64-разрядные процессоры.

Например, продукция фирмы Intel,ориентированная на встраиваемые системы управления, может быть представлена следующим образом. Для решения задач управления событиями в реальном времени используются однокристальные микроконтроллеры:

8-разрядные – MCSR-51, MCSR-251;

16-разрядные – MCSR-96, MCSR-196, MCSR-296.

Для решения задач управления потоками данных применяются однокристальные 16- и 32-разрядные микропроцессоры:

CISC–архитектуры – 80C186 и др.;

RISC–архитектуры  – i960.

В настоящее время по объему продаж лидируют 8-разрядные микроконтроллеры.

Учебное пособие посвящено рассмотрению архитектуры, принципов работы, области применения однокристального 8-разрядного микроконтроллера MCSR-51 фирмы Intel. В теоретической части практикума представлена архитектура микроконтроллера; рассматривается организация внутренней памяти, способы подключения внешней памяти, принципы работы системы прерывания,  блока таймер/счетчиков и последовательного интерфейса; дается анализ системы команд.

Лабораторные работы посвящены вопросам применения микроконтроллеров для решения задач управления событиями в реальном времени, возлагаемых на встроенные системы управления, то есть первого класса задач в приведенной выше классификации. Решения даны в форме лабораторных работ для выполнения их на персональном компьютере. Описание каждой работы содержит задание,  программы на языке ассемблера микроконтроллера с подробным комментарием, различные варианты заданий. Минимальное программное обеспечение для выполнения лабораторных работ включает в себя программную модель микроконтроллера, транслятор с языка ассемблера, простой редактор. В настоящее время различные варианты такого программного обеспечения широко используются при разработке систем управления на основе микроконтроллера и вполне доступны.

1. Архитектура однокристальных

микроконтроллеров семейства МК-51

1.1. Структура микроконтроллера МК-51

К микроконтроллерам семейства МК-51 в настоящее время относятся следующие схемы: К1816ВЕ31, К1816ВЕ51, К1816ВЕ751, К1830ВЕ31, К1830ВЕ51, которые являются функционально завершенными однокристальными микроконтроллерами, содержащими на кристалле все необходимые узлы для работы в автономном режиме и предназначенными  для реализации различных цифровых алгоритмов управления. Сравнительные характеристики этих БИС приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики некоторых БИС семейства МК-51

| Микросхема | Аналог | Объем внутренней памяти программ, байт | Тип памяти программ | Ток потребления, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1816ВЕ31 | 8031AH | - | внешняя | 150 |
| К1816ВЕ51 | 8051AH | 4K | ПЗУ | 150 |
| К1816ВЕ751 | 8751H | 4K | ППЗУ | 220 |
| К1830ВЕ31 | 80C31BH | - | внешняя | 18 |
| К1830ВЕ51 | 80C51BH | 4K | ПЗУ | 18 |

Все приведенные в табл.1 микроконтроллеры имеют объем внутренней памяти данных в 128 бит и максимальную тактовую частоту – 12 МГц.

Дальнейшее описание будет относиться к микросхеме К1816ВЕ51, если другое не оговорено особо.

Структурная схема МК-51 представлена на рис.1.

МК содержит:

8-разрядный центральный процессор, управляющий работой исполнительных устройств и имеющий аппаратную поддержку операций умножения и деления;

внутреннюю (расположенную на кристалле) память программ объемом 4К байт;

внутреннюю память данных объемом 128 байт, используемую для организации регистровых банков, стека и хранения пользовательских данных;

32 двунаправленных интерфейсных линии, индивидуально настраиваемых на ввод или вывод информации и организованных в виде четырех 8-разрядных портов P0 - P3;

два 16-разрядных многорежимных таймера/счетчика TC0 и TC1, используемых для подсчета внешних событий, организации временных задержек и тактирования последовательного порта;

двунаправленный дуплексный асинхронный последовательный приемопередатчик;

двухуровневую приоритетную систему прерываний от трех внутренних и двух внешних источников;

встроенный тактовый генератор.

Основные технические характеристики микроконтроллеров МК-51:

разрядность АЛУ, бит ……………………….8

число выполняемых команд ………………...111

длина команд, байт …………………………..1,2,3

1.2. Организация  памяти

Одной из основных особенностей однокристальных микроконтроллеров, отличающих их от других типов микропроцессорных БИС, является наличие физически и логически отделенных друг от друга памяти программ и памяти данных. Память данных, в свою очередь, включает в себя блок регистров общего назначения, область стека, область прямоадресуемых битов (“битовая память”), блок специальных регистров и собственно память данных, организованную в виде традиционного ОЗУ.

Различные модификации МК-51 отличаются объемом и распределением памяти между внешними и внутренними блоками.

###### Рассмотрим организацию памяти подробнее на примере МК К1816ВЕ51.

###### Память данных

Память данных, расположенная на кристалле (внутренняя память данных), имеет объем 256 байт. Она может быть расширена до 64К байт за счет подключения блоков внешней памяти данных.

Внутренняя память данных состоит из двух областей: 128 байт оперативной памяти (ОЗУ) с адресами 00h-7Fh и области регистров специальных функций, занимающей адреса 80h-FFh. Помимо возможности использования ОЗУ в качестве массива оперативной памяти, отдельные её области имеют самостоятельное значение. Часть ОЗУ используется в качестве регистров общего назначения, часть имеет прямоадресуемый доступ к отдельным битам, образуя так называемую битовую память. В ОЗУ располагается также и область стека. Распределение адресного пространства ОЗУ показано на рис.2.

Младшие 32 байта внутреннего ОЗУ  данных сгруппированы в 4 банка по 8 регистров общего назначения в каждом (БАНК 0 - БАНК 3). Определение рабочего в данный момент банка, то есть банка регистров, к которому обращается программа при использовании имен R0 - R7, осуществляется установкой битов RS0  и RS1 в регистре слова состояния PSW. Начальное состояние этих разрядов  после прохождения сигнала сброса RESET определяет в качестве рабочего БАНК0 (RS0=RS1=0). Наличие нескольких банков регистров сокращает длину команд, а также уменьшает время, необходимое для сохранения и восстановления регистров при работе с подпрограммами и обработчиками прерываний, что характерно для структуры задач, решаемых микроконтроллерами.

ОЗУ данных с адресами 20h - 2Fh образует область ячеек, к которым возможен побитный доступ. Система команд МК-51 содержит значительное количество инструкций, позволяющих работать с отдельными битами, используя при этом прямую адресацию. 128 бит, составляющие рассматриваемую область внутреннего ОЗУ данных, имеют адреса 00h - 7Fh и предназначены для работы с такими инструкциями. Битовая адресация данного массива ОЗУ показана на рис.3. Таким образом, к ячейке с адресом, например, 21h можно обратиться как к байту, используя её прямой адрес 21h, а можно обратиться к её отдельным битам с помощью команд, работающих с битовой информацией. При этом младший бит этого байта имеет адрес 08h, а старший - 0Fh.

Область регистров специальных функций содержит регистры-защёлки портов, регистры таймеров/счетчиков, регистры управления и т.п. Полный список регистров специальных функций с их адресами приведен в таблице 2. Эти регистры допускают только прямую адресацию. Регистры, адреса которых кратны восьми, то есть заканчиваются на 000b, допускают как байтовую, так и побитовую адресацию. Список регистров с указанием адресов их бит показан на рис.4.

| Адрес байта | Адрес бита |
| --- | --- |
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2Fh | 7F | 7E | 7D | 7C | 7B | 7A | 79 | 78 |
| 2Eh | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 2Dh | 6F | 6E | 6D | 6C | 6B | 6A | 69 | 68 |
| 2Ch | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |
| 2Bh | 5F | 5E | 5D | 5C | 5B | 5A | 59 | 58 |
| 2Ah | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| 29h | 4F | 4E | 4D | 4C | 4B | 4A | 49 | 48 |
| 28h | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| 27h | 3F | 3E | 3D | 3C | 3B | 3A | 39 | 38 |
| 26h | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 25h | 2F | 2E | 2D | 2C | 2B | 2A | 29 | 28 |
| 24h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 23h | 1F | 1E | 1D | 1C | 1B | 1A | 19 | 18 |
| 22h | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 21h | 0F | 0E | 0D | 0C | 0B | 0A | 09 | 08 |
| 20h | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |

Рис.3. Битовая память МК-51

Во внутреннем ОЗУ данных размещается также область стека. Её положение не фиксировано, а определяется значением указателя стека SP. Начальное значение SP  после системного сброса - 07h. SP указывает на верхнюю занятую ячейку стека. При обращении к стеку на запись сначала значение SP увеличивается на 1, а затем производится запись во внутреннюю память данных по адресу, хранящемуся в SP.  Считывание из стека произодится по адресу, хранящемуся в SP, после чего значение SP уменьшается на 1.

| Адрес байта | Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0h | F7h | F6h | F5h | F4h | F3h | F2h | F1h | F0h | B |
| E0h | E7h | E6h | E5h | E4h | E3h | E2h | E1h | E0h | ACC |
|  | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV |  | P |  |
| D0h | D7h | D6h | D5h | D4h | D3h | D2h | D1h | D0h | PSW |
|  |  |  |  | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |  |
| B8h |  |  |  | BC | BBh | BAh | B9h | B8h | IP |
|  | RD | WR | T1 | T0 | INT1 | INT0 | TxD | RxD |  |
| B0h | B7h | B6h | B5h | B4h | B3h | B2h | B1h | B0h | P3 |
|  | EA |  |  | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |  |
| A8h | AFh |  |  | ACh | ABh | AAh | A9h | A8h | IE |
| A0h | A7h | A6h | A5h | A4h | A3h | A2h | A1h | A0h | P2 |
|  | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |  |
| 98h | 9Fh | 9Eh | 9Dh | 9Ch | 9Bh | 9Ah | 99h | 98h | SCON |
| 90h | 97h | 96h | 95h | 94h | 93h | 92h | 91h | 90h | P1 |
|  | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |  |
| 88h | 8Fh | 8Eh | 8Dh | 8Ch | 8Bh | 8Ah | 89h | 88h | TCON |
| 80h | 87h | 86h | 85h | 84h | 83h | 82h | 81h | 80h | P0 |

Рис.4. Регистры, допускающие побитовый доступ

Таблица 2

Регистры специальных функций

| Обозначение | Наименование | Адрес | Состояние после начального сброса |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC B PSW SP DPTR DPL DPH P0 P1 P2 P3 IP IE TMOD TCON TH0 TL0 TH1 TL1 SCON SBUF PCON | Аккумулятор Регистр В Регистр состояния программы Указатель стека Указатель данных, 2 байта младший байт старший байт Порт 0 Порт 1 Порт 2 Порт 3 Регистр приоритетов прерываний Регистр разрешения прерываний Регистр режимов таймера/счетчика Регистр управления таймера/счетчика Таймер/счетчик 0. Старший байт Таймер/счетчик 0. Младший байт Таймер/счетчик 1. Старший байт Таймер/счетчик 1. Младший байт Управление последовательным портом Буфер последовательного порта Управление потреблением | E0h F0h D0h 81h 82h 83h 80h 90h A0h B0h B8h A8h 89h 88h 8Ch 8Ah 8Dh 8Bh 98h 99h 87h | 00h 00h 00h 07h 0000h 00h 00h FFh FFh FFh FFh xxx00000b 0xx00000b 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h xxxxxxxxb 0xxxxxxxb |

Все ячейки внутреннего ОЗУ данных могут адресоваться с использованием прямой и косвенной адресации. Внутреннее ОЗУ, содержащее регистры специальных функций, допускает только прямую адресацию.

К внешней памяти данных можно обращаться только  на запись или чтение с помощью специальных команд MOVX. Эти команды осуществляют обмен информацей между внешней памятью данных и аккумулятором микроконтроллера и не влияют на внутреннюю память данных МК. Таким образом, в системе могут одновременно присутствовать внутренняя память данных с адресами 00h - 0Fh и внешняя память данных с адресами 0000h - FFFFh.

Память программ

В зависимости от модификации, различные типы БИС  МК-51 имеют разное распределение внутренней и внешней памяти программ (см. табл.1), оставляя неизменным максимально допустимый общий её объем в 64К байт. Память программ адресуется с помощью 16-разрядной адресной шины с использованием счетчика команд (PC) или инструкций, которые вырабатывают 16-разрядные адреса. Она имеет байтовую организацию и доступна только по чтению.

Обращение к внутренней или внешней памяти программ происходит автоматически с использованием аппаратных средств МК. При этом в зависимости от состояния управляющего входа DEMA микроконтроллера вся память трактуется либо как только внешняя (при DEMA=0), либо как внутренняя, занимающая младшие адреса адресного пространства, и внешняя, занимающая адреса от старшего адреса внутренней памяти до максимально допустимого FFFFh (рис.5). С точки зрения программиста имеется только один массив памяти программ объемом 64К байт.

1.3.Система прерываний

Микроконтроллеры семейства МК-51 обеспечивают поддержку пяти источников прерываний:

двух внешних прерываний, поступающих по входам INT0 и INT1 (линии порта Р3: Р3.2 и Р3.3 соответственно);

двух  прерываний от таймеров/счетчиков Т/С0 и Т/С1;

прерывание от последовательного порта.

Запросы на прерывание фиксируются в регистрах специальных функций микроконтроллера: флаги IE0, IE1, TF0, TF1 запросов на прерывание от INT0, INT1, T/C0 и T/C1 соответственно содержатся в регистре управления TCON, а флаги RI  и TI запросов на преры-вание от последовательного порта - в регистре SCON управления последовательным портом (см. рис.4).

Флаги TF0 и TF1 устанавливаются аппаратно при переполнении соответствующего таймера/счетчика (переход T/Cx из состояния “все единицы” в состоянии “все нули”).

Флаги IE0 и IE1 устанавливаются аппаратно от внешних прерываний IT0 и  IT1 соответственно. Внешний запрос может вызвать установку флага либо при низком уровне сигнала на соответствующем входе, либо при переходе этого сигнала с высокого на низкий уровень (с частотой, не превышающей половины частоты внешней синхронизации МК). Настройка на тип запроса осуществляется   программной установкой бит IT0  и IT1 в регистре TCON (см. рис.4). Установка ITx=0 настраивает систему прерывания на запрос по низкому уровню сигнала, ITx=1 - запрос на прерывание по спаду сигнала.

Флаги TI и RI  устанавливаются аппаратно схемой последовательного интерфейса соответственно после окончания передачи или приема байта

Все указанные флаги запросов на прерывания программно доступны для установки и сброса. Программная установка флага запроса на прерывание приводит к такой же реакции микроконтроллера, что и аппаратная установка того же самого флага.

Флаги TF0 и TF1 сбрасываются аппаратно при передаче управления программе обработки соответствующего прерывания.

Сброс флагов IЕ0 и IЕ1 выполняется аппаратно при обслуживании прерывания только в том случае, если прерывание было настроено на восприятие спада сигнала INTx. Если прерывание было настроено на восприятие уровня сигнала запроса, то сброс флага IEx должна выполнять программа обслуживания прерывания, воздействуя на источник прерывания для снятия им запроса.

Флаги TI и RI сбрасываются только программным путем.

Каждый вид прерывания индивидуально разрешается или запрещается установкой или сбросом соответствующих бит регистра разрешения прерывания IE. Этот регистр содержит также и бит общего запрещения всех прерываний. Формат этого регистра приведен на рис.4, а назначение отдельных разрядов  - в таблице 3.

Таблица 3

Назначение разрядов регистра IE

| Мнемоника бита | Позиция в регистре | Функция |
| --- | --- | --- |
| EA | IE.7 | Запрет прерывания от всех источников |
| - | IE.6 | Не используется |
| - | IE.5 | Не используется |
| ES | IE.4 | Запрет прерывания от последовательного порта |
| ET1 | IE.3 | Запрет прерывания от таймера/счетчика T/C1 |
| EX1 | IE.2 | Запрет прерывания от внешнего источника INT1 |
| ET0 | IE.1 | Запрет прерывания от таймера/счетчика T/C0 |
| EX0 | IE.0 | Запрет прерывания от внешнего источника INT0 |

Каждому виду прерывания может быть программно присвоен один из двух возможных приоритетов:

0 - низший

1 - высший.

Настройка приоритетов осуществляется установкой или сбросом соответствующего бита регистра приоритетов прерываний IP. Назначение отдельных бит этого регистра приведено в табл. 4.

Таблица 4

Назначение разрядов регистра IP

| Мнемоника бита | Позиция в регистре | Функция |
| --- | --- | --- |
| - | IP.7 | Не используется |
| - | IP.6 | Не используется |
| - | IP.5 | Не используется |
| PS | IP.4 | Приоритет прерывания от последовательного порта |
| PT1 | IP.3 | Приоритет прерывания от таймера/счетчика T/C1 |
| PX1 | IP.2 | Приоритет прерывания от внешнего источника INT1 |
| PT0 | IP.1 | Приоритет прерывания от таймера/счетчика T/C0 |
| PX0 | IP.0 | Приоритет прерывания от внешнего источника INT0 |

При одновременном поступлении запросов прерывания от источников, имеющих различные приоритеты, сначала обрабатывается запрос от более приоритетного источника.

В случае одновременного поступления нескольких запросов на прерывания с одинаковым приоритетом порядок их обработки определяется аппаратными средствами микроконтроллера и не может быть изменен программно. Этот порядок соответствует последовательности опроса флагов запросов прерываний, имеющей следующий вид:

IT0 ( TF0 ( IT1 ( TF1 ( (RI,TI)

Аппаратно-реализуемый вызов обработчика прерываний состоит из следующих операций:

сохранение значения программного счетчика (PC) в стеке;

загрузка в программный счетчик начального адреса точки входа в соответствующий обработчик прерывания.

Точки входа в обработчик прерывания для каждого источника прерываний аппаратно зафиксированы. Их значения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Адреса точек входа в обработчики прерываний

| Источник прерывания | Адреса точки входа в обработчик прерывания |
| --- | --- |
| Внешнее прерывание (IT0) | 03h |
| Таймер/счетчик (TF0) | 0Bh |
| Внешнее прерывание (IT1) | 13h |
| Таймер/счетчик (TF1) | 1Bh |
| Последовательный порт (RI или TI) | 23h |

По указанному адресу должна размещаться первая команда обработчика прерывания.

Общая структура системы прерываний МК-51 представлена на рис.6.

При переходе на подпрограмму обработки прерывания автоматически независимо от состояния регистра IE запрещаются все прерывания, имеющие уровень приоритета, равный уровню приоритета обслуживаемого прерывания, то есть вложенные прерывания с равным уровнем приоритета запрещены. Таким образом, низкоприоритетное прерывание (имеющее “0” в соответствующем разряде регистра IP) может прерываться высокоприоритетным (имеющим “1” в соответствующем разряде регистра IP), но не низкоприоритетным. Обслуживание высокоприоритетного прерывания не может быть прервано другим источником.

Возврат из обработчика прерываний осуществляется с помощью команды RETI, которая восстанавливает из стека значение PC  и логику приоритетов прерываний.

1.4. Блок таймеров/счетчиков

Таймеры/счетчики (Т/С) предназначены для подсчета внешних событий, получения программно-управляемых временных задержек и выполнения времязадающих функций.

В состав блока Т/С входят следующие основные элементы:

два 16-разрядных регистра Т/С0 и Т/С1,

8-разрядный регистр режимов ТMOD,

8-разрядный регистр управления TCON,

схема инкремента и различные схемы управления.

Регистры Т/С0 и Т/С1 выполняют функцию хранения текущего состояния счетчика. Каждый из них состоит из пары 8-разрядных регистров, соответственно, (ТН0, TL0) и (TH1, TL1). Регистры ТН0 и TH1 содержат старшие, а регистры ТL0 и TL1- младшие разряды. Каждый из этих регистров программно доступен (см. рис. 4).

Начальное значение заносится в регистры ТHx и TLx таймера/счетчика программно. В процессе счета содержимое регистров Т/С инкрементируется.

Назначение разрядов регистра режимов показано в табл.6.

Таблица.6

Назначение разрядов регистра TMOD

| Мнемоника бита | Позиция в регистре | Функция |
| --- | --- | --- |
| GATE1 | 7 | Разрешение управления Т/С1 от внешнего входа IT1 0-управление запрещено 1-управление разрешено |
| C/T1 | 6 | 0 - работа Т/С1 в режиме таймера 1 - работа Т/С1 в режиме счетчика внешних событий |
| M1.1 M0.1 | 5 4 | Номер режима работы Т/С1 ( 00-режим 0, ...,11-режим 3) |
| GATE0 C/T0 M1.0 M0.0 | 3 2 1 0 | Функкции аналогичны битам 7...5, но для Т/С0 |

Регистр управления TCON служит для хранения управляющего слова таймеров/счетчиков. Назначение его разрядов приведено в табл.7.

Биты включения TR1 и TR0 устанавливаются и сбрасываются программно. Доступны по чтению. Установка бита в “1” приводит к включению в работу соответствующего таймера/счетчика, а сброс этого бита в “0” останавливает его работу.

Таблица 7

Назначение разрядов регистра TCON

| Мнемоника бита | Позиция в регистре | Функция |
| --- | --- | --- |
| TF1 | 7 | Бит переполнения T/C1 |
| TR1 | 6 | Бит включения T/C1 |
| TF0 | 5 | Бит переполнения T/C0 |
| TR0 | 4 | Бит включения T/C0 |
| IE1 | 3 | Флаг запроса внешнего прерывания по входу INT1 |
| IT1 | 2 | Бит вида прерывания по входу INT1 |
| IE0 | 1 | Флаг запроса внешнего прерывания по входу INT0 |
| IT0 | 0 | Бит вида прерывания по входу INT0 |

Функции и особенности применения остальных бит этого регистра описаны в разделе 1.3, посвященном работе системы прерывания микроконтроллера.

Таймеры/счетчики могут функционировать в одном из четырех режимов, определяемых разрядами M1.x и M0.x регистра TMOD. Режимы 0,1,2 полностью идентичны для обоих таймеров/счетчиков. Установка таймера/счетчика 0 в режим 3 влияет на режим работы таймера/счетчика 1.

Режим 0. Таймер/счетчик представляет собой устройство на основе 13-разрядного регистра, состоящего из 8-разрядного регистра TH и пяти младших разрядов регистра TL. Логика работы таймера/счетчика в режиме 0 показана на рис.7 на примере T/C1. Влияние управляющих сигналов TR1, GATE1, C/T1 и сигнала внешнего управления INT1 на работу таймера/счетчика представлено в табл.8.

При работе таймера/счетчика в режиме таймера его содержимое инкрементируется в каждом машинном цикле, то есть с частотой fBQ/12, где fBQ- частота внешней синхронизации микроконтроллера. При максимальной допустимой частоте внешней синхронизации fBQ = 12 МГц таймер/счетчик увеличивает свое содержимое через 1 мкс.

Таблица 8

Управление работой таймера/счетчика T/C1

| TR1 | GATE1 | INT1 | C/T1 | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | X | Останов |
| 1 | 0 | X | 0 | Счет в режиме таймера |
| 1 | 0 | X | 1 | Счет в режиме счетчика внешних событий |
| 1 | 1 | 1 | X | Останов |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Счет в режиме таймера |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Счет в режиме счетчика внешних событий |

При работе таймера/счетчика в режиме счетчика внешних событий его содержимое увеличивается каждый раз при переключении из “1” в “0” сигнала на счетном входе микроконтроллера (вывод T0 (P3.4) для T/C0 и вывод T1 (P3.5) для T/C1). При этом частота изменения сигналов на счетном входе должна быть, как минимум, в 2 раза ниже внешней частоты синхронизации микроконтроллера.

Режим 1.  Аналогичен режиму 0, за исключением того, что в этом режиме таймер/счетчик представляет собой устройство на основе не 13-разрядного, а 16-разрядного регистра, состоящего из регистров TH и TL.

Логика работы таймера/счетчика в этом режиме полностью соответствует режиму 0.

Режим 2. Таймер/счетчик представляет собой устройство на основе 8-разрядного регистра TL. При каждом переполнении регистра TL, кроме установки в регистре TCON флага TF, происходит автоматическая перезагрузка содержимого регистра TL из регистра TH.

Логика работы таймера/счетчика в этом режиме также соответствует режиму 0.

Режим 3. В режиме 3 T/C1 заблокирован и просто сохраняет свое состояние.

Таймер/счетчик T/C0 в режиме 3 представляет собой два независимых устройства на основе 8-разрядных регистров TH0 и TL0. Устройство на основе регистра TL0 может работать как в режиме таймера, так и в режиме счетчика внешних событий. За ним сохраняются все биты управления T/C0, оно реагирует на воздействия по входам T0 и INT0. При переполнении TL0 устанавливается флаг TF0. Устройство на основе регистра TH0 может работать только в режиме таймера. Оно использует бит включения TR1, при переполнении TH0 устанавливается флаг TF1. Других битов управления устройство на основе TH0 в этом режиме не имеет. Логика работы T/C0 в режиме 3 показана на рис.8.

Установка T/C0 в режим 3 лишает T/C1 бита включения TR1. Поэтому T/C1 в режимах 0,1,2 при GATE1=0 всегда включен и при переполнении в режимах 0 и 1 T/C1 обнуляется, а в режиме 2 перезагружается, не устанавливая флаг, если T/C0 находится в режиме 3. Управление от входов INT1, T1 и использование  бит управления C/T1, GATE1 для T/C1 не зависят от режима T/C0.

T/C1 аппаратно связан с блоком синхронизации последовательного интерфейса (ПИ). При работе в режимах 0,1,2 при переполнении T/C1 всегда вырабатывается импульс тактирования ПИ. Поэтому режим 3 для T/C0 удобно применять тогда, когда требуется работа ПИ и двух таймеров/счетчиков или ПИ, таймера и счетчика.

Когда T/C0 переведен в режим 3, T/C1 можно выключить, переведя его также в режим 3, использовать с последовательным портом для выработки импульсов тактирования или в любых других приложениях, не требующих прерывания.

1.5. Блок последовательного интерфейса

Блок последовательного интерфейса предназначен для обмена данными между микроконтроллером и внешними устройствами в последовательном коде посредством линий P3.0 и P3.1 порта P3, которые имеют специальные обозначения RxD и TxD соответственно.

Управление работой последовательного порта осуществляется программированием регистра SCON из блока регистров специальных функций (см. рис.4). Назначение разрядов этого регистра приведено в табл.9.

Управление режимом работы блока последовательного интерфейса осуществляется согласно табл.10.

Бит разрешения многопроцессорной работы управляет установкой флага прерывания приемника RI.

При SM2=1  бит RI не активизируется, если в режимах 2 и 3 9-й принимаемый бит данных равен "0" или в режиме 1 не принят стоп-бит, равный "1".

В режиме 0 SM2 должен быть равен "0".

Таблица 9

Назначение разрядов регистра SCON

| Мнемоника бита | Позиция в регистре | Функция |
| --- | --- | --- |
| SM0 SM1 | 7 6 | Биты определения режима работы |
| SM2 | 5 | Бит разрешения многопроцессорной работы |
| REN | 4 | Бит разрешения приема последовательных данных |
| TB8 | 3 | 9-й бит передаваемых данных в режимах 2 и 3 |
| RB8 | 2 | 9-й бит принимаемых данных в режимах 2 и 3 |
| TI | 1 | Флаг прерывания передатчика |
| RI | 0 | Флаг прерывания приемника |

Таблица 10

Режимы работы блока последовательного интерфейса

| SM0 | SM1 | Режим | Функция | Скорость передачи* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Сдвиговый регистр | fBQ/12 |
| 0 | 1 | 1 | 8-битовый универсальный приемопередатчик (УАПП) | ftc1 |
| 1 | 0 | 2 | 9-битовый УАПП | fBQ/32 или fBQ/64 |
| 1 | 1 | 3 | 9-битовый УАПП | ftc1 |

* fBQ - частота тактирования кристалла;

ftc1 - частота на выходе таймера/счетчика 1.

Работа блока последовательного интерфейса в различных режимах осуществляется следующим образом.

Режим 0. Информация передается и принимается через вход RxD (P3.0). Через выход передатчика TxD (P3.1) выдаются синхроимпульсы, стробирующие принимаемые или выдаваемые биты. Формат посылки - 8 бит. Частота приема и передачи - fBQ/12, то есть частота тактирования равна частоте машинного  цикла микроконтроллера.

Режим 1. Информация передается через выход TxD, а принимается через вход RxD. Формат посылки - 10 бит (стартовый “0”, 8 информационных и стоповый - “1”). Частота приема и передачи задается программированием таймера/счетчика 1 (T/C1).

Режим 2. Информация передается через выход TxD , а принимается через вход RxD. Формат посылки - 11 бит (стартовый “0”, 8 информационных, программируемый 9-й бит и стоповый - “1”). 9-й бит при передаче берется из разряда TB8 регистра SCON., а при приеме передается в бит RB8 регистра SCON. 9-й бит используется по усмотрению программиста, например, как бит контроля информации по четности. Частота приема и передачи задается программно и может быть равна fBQ/32 или fBQ/64.

Режим 3 аналогичен режиму 2, за исключением того, что частота приема/передачи программируется таймером/счетчиком 1.

1.6 .Система команд микроконтроллера МК-51

| Мнемоника | Режимы адресации | Время, такт | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Арифметические инструкции |
| ADD,A,byte | Dir,Ind,Reg,Imm | 1 | A=A+byte |
| ADDC A,byte | Dir,Ind,Reg,Imm | 1 | A=A+byte+C |
| DA A | Аккумулятор | 1 | Десятичня коррекция |
| DEC A | Аккумулятор | 1 | A=A-1 |
| DEC byte | Dir,Ind,Reg | 1 | byte=byte-1 |
| DIV AB | Аккумулятор и B | 4 | A=[A/B],B=mod(A/B) |
| INC A | Аккумулятор | 1 | A=A+1 |
| INC byte | Dir,Ind,Reg | 1 | byte=byte+1 |
| INC DPTR | DPTR | 2 | DPTR=DPTR+! |
| MUL AB | Аккумулятор и B | 4 | B,A=B*A |
| SUBB A,byte | Dir,Ind,Reg,Imm | 1 | A=A-byte-C |
| Логические инструкции |
| ANL A,byte | Dir,Ind,Reg,Imm | 1 | A=A&byte |
| ANL byte,A | Dir | 1 | byte= byte&A |
| ANL byte,#data | Dir | 2 | byte= byte&#data |
| CLR A | Аккумулятор | 1 | A=00h |
| CPL A | Аккумулятор | 1 | A=^(A) |
| ORL A,byte | Dir,Ind,Reg,Imm | 1 | A=A v byte |
| ORL byte,A | Dir | 1 | byte= byte v A |
| ORL byte,#data | Dir | 2 | byte= byte v #data |
| RL A | Аккумулятор | 1 | A=(A)ЦСЛ на 1бит |
| RLC A | Аккумулятор | 1 | A=(A)ЦСЛ на 1бит через С |
| RR A | Аккумулятор | 1 | A=(A)ЦСП на 1бит |
| RRC A | Аккумулятор | 1 | A=(A)ЦСП на 1бит через С |
| SWAP A | Аккумулятор | 1 | A(7...4) <=> A(3...0) |
| XRL A,byte | Dir,Ind,Reg,Imm | 1 | A=A ( byte |
| XRL byte,A | Dir | 1 | byte= byte ( A |
| XRL byte,#data | Dir | 2 | byte= byte ( #data |
| Инструкции передачи данных во внутренней памяти данных |
| MOV A,src | Dir,Ind,Reg,Imm | 1 | A=src |
| MOV dest, A | Dir,Ind,Reg | 1 | dest=A |
| MOV dest, src | Dir,Ind,Reg,Imm | 1 | dest=src |
| MOV DPTR,#data | Imm | 2 | DPTR=data |
| PUSH src | Dir | 2 | SP=SP+1; @SP=src |
| POP dest | Dir | 2 | dest=@SP; SP=SP-1 |
| XCH A,byte | Dir,Ind,Reg | 1 | A <=> byte |
| XCHD A,@Ri | Ind | 1 | A <=> @Ri |
| Инструкции передачи данных, использующие внешнюю память данных |
| MOVX A,@Ri |  | 2 | A=@Ri |
| MOVX @Ri,A |  | 2 | @Ri=A |
| MOVX A,@DPTR |  | 2 | A=@DPTR |
| MOVX @DPTR,A |  | 2 | @DPTR=A |
| Инструкции передачи данных, использующие память программ |
| MOVC A,@A+DPTR |  | 2 | A=@(A+DPTR) |
| MOVC A,@A+PC |  | 2 | A=@(A+PC) |
| Булевы инструкции |
| ANL C,bit | bit | 2 | C=C & bit |
| ANL C,/bit | bit | 2 | C=C & ^bit |
| CLR C | Битовый аккумулятор | 1 | C=0 |
| CLR bit | bit | 1 | bit=0 |
| CPL C | Битовый аккумулятор | 1 | C=^C |
| CPL bit | bit | 1 | bit=^bit |
| JC rel |  | 2 | Переход, если C=1 |
| JNC rel |  | 2 | Переход, если C=0 |
| JB bit,rel | bit | 2 | Переход, если bit=1 |
| JNB bit,rel | bit | 2 | Переход, если bit=0 |
| JBC bit,rel | bit | 2 | Переход, если bit=1; bit=0 |
| MOV C,bit | bit | 2 | C=bit |
| MOV bit,C | bit | 2 | bit=C |
| ORL C,bit | bit | 2 | C=C v bit |
| ORL C,/bit | bit | 2 | C=C v ^bit |
| SETB C | Битовый аккумулятор | 1 | C=1 |
| SETB bit | bit | 1 | bit=1 |
| Инструкции безусловных переходов |
| CALL adr ACALL adr LCALL adr |  | 2 | Вызов подпрограммы переход на ( 211 байт переход на ( 216 байт |
| JMP adr AJMP adr LJMP adr SJMP adr |  | 2 | PC=adr переход на ( 211 байт переход на ( 216 байт переход на ( 28 байт |
| JMP @A+DPTR |  | 2 | PC=A+DPTR |
| NOP |  | 1 | Пустая команда |
| RET |  | 2 | Возврат из подпрограммы |
| RETI |  | 2 | Возврат из обработчика прерывания |
| Инструкции условных переходов |
| CJNE A,byte,rel | Dir,Imm | 2 | Переход, если A(byte |
| CJNE byte,#data,rel | Ind,Reg | 2 | Переход, если byte(#data |
| DJNZ byte,rel | Dir,Reg | 2 | byte=byte-1; переход, если byte(0 |
| JZ rel | Аккумулятор | 2 | Переход, если A=0 |
| JNZ rel | Аккумулятор | 2 | Переход, если A(0 |

Примечания

1.Режимы адресации:

Dir - прямая (регистры специальных функций или память данных);

Ind - косвенная (допустима только относительно регистров R0 и R1; в символической записи команды обозначается @R0 или @R1 соответственно);

Reg – регистровая;

Imm - непосредственная (в символической записи команды начинается с #);

bit - прямоадресуемый бит (в регистрах специальных функций или битовой памяти);

битовый аккумулятор - бит переноса C в PSW;

запись "byte" в графе "Мнемоника" оэначает, что операнд в этом поле может адресоваться с помощью любого режима адресации из указанных в графе "Режимы адресации";

в командах, допускающих прямую, но не регистровую адресацию, может указываться регистр общего назначения, однако при трансляции команды в машинное представление его номер будет в этом случае представлен не 3-, а 8-разрядным двоичным кодом, соответствующим прямому адресу этого регистра в памяти данных; некоторые Ассемблеры, в том числе используемый в данном лабораторном практикуме, требуют для таких команд указания в явном виде номера регистра как прямого адреса ячейки памяти данных.

2. Действия:

В инструкции MUL AB производится перемножение содержимого аккумулятора и регистра B. Старшие разряды произведения помещаются в аккумулятор, а младшие - в регистр B.

В инструкции DIV  AB содержимое аккумулятора делится на содержимое регистра B. Частное помещается в аккумулятор, а остаток - в регистр B. Операнды рассматриваются как целые числа без знака.

& - конъюнкция.

v – дизъюнкция.

( - “исключающее ИЛИ”.

^ - логическое “НЕ”.

ЦСЛ - циклический сдвиг влево.

ЦСП - циклический сдвиг вправо.

В операциях сдвига через С участвует 9-разрядный регистр (8-разрядный аккумулятор и бит переноса С).

<=> обмен местами операндов.

В инструкции XCHD A,@Ri осуществляется обмен только младших тетрад операндов.

В инструкциях переходов

для безусловных переходов adr показывает, что в команде кодируется абсолютный адрес памяти программ, по которому осуществляется переход;

для условных переходов rel показывает, что в команде кодируется  относительный адрес памяти программ, по которому осуществляется переход при выполнении указанного условия.

Во всех командах перехода при записи программы на ассемблере адрес перехода может быть задан меткой.

Некоторые ассемблеры, в том числе используемый в данном лабораторном практикуме,  для инструкции вызова подпрограммы и инструкции безусловного перехода требуют от программиста явного указания длины генерируемого адреса перехода, то есть записи в программе инструкций ACALL, LCALL, AJMP, LJMP, SJMP и не воспринимают инструкции CALL,  JMP. Другие ассемблеры самостоятельно генерируют инструкции, имеющие необходимую длину поля адреса в зависимости от места расположения адреса перехода, и поэтому допускают использование инструкций CALL и JMP.

2. описания лабораторных работ

РАБОТА 1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

битового ПРОЦЕССОРА в составе МК-51

Цель работы: изучить аппаратные и программные средства микроконтроллера, ориентированные на обработку битовой информации.

##### Введение

Важной отличительной чертой архитектуры микроконтроллеров семейства МК-51 является мощная поддержка обработки одноразрядных данных. Тогда как поддержка простых типов данных при существующей тенденции к увеличению длины слова может с первого взгляда показаться шагом назад, это качество делает МК-51 особенно удобными там, где наиболее оправданно применение однокристальных микроконтроллеров. Алгоритмы работы последних по своей сути предполагают наличие входных булевых переменных, преобразуемых в выходные битовые сигналы. Такую обработку сложно проводить с помощью БИС универсальных однокристальных микропроцессоров или однокристальных микроконтроллеров, не имеющих соответствующих программно-аппаратных средств. В микроконтроллерах семейства МК-51 такая поддержка обеспечивается на уровне как аппаратных, так и программных средств.

Аппаратная поддержка включает в себя:

АЛУ, допускающее обработку битовой информации;

специальный битовый аккумулятор, входящий в состав АЛУ;

память данных с побитовой адресацией;

возможность адресации отдельных бит некоторых специальных регистров;

индивидуальную поразрядную настройку линий портов ввода-вывода на ввод либо вывод информации.

Система команд микроконтроллера позволяет активно манипулировать одноразрядными данными. Отдельные программно-доступные биты могут быть установлены, сброшены или проинвертированы, могут пересылаться и использоваться в логических вычислениях. Важной особенностью системы команд МК-51, чрезвычайно эффективной в алгоритмах управления, на реализацию которых как раз и ориентированы микропроцессорные БИС этого типа, является возможность в одной команде проанализировать состояние какой-либо битовой переменной (например, отдельной линии порта ввода-вывода) и выполнить переход в зависимости от результата этого анализа.

Все эти свойства в целом позволяют говорить об отдельном булевом процессоре, встроенном в состав микроконтроллеров семейства МК-51.

#### Постановка задачи и варианты ее решения

Задание предполагает разработку микропроцессорного устройства на базе однокристального микроконтроллера МК-51, ориентированного на обработку битовой информации.

Микроконтроллер считывает показания трех битовых датчиков, обрабатывает их в соответствии с заданной логической функцией и выдает управляющее воздействие, являющееся значением вычисленной логической функции, на внешнее исполнительное устройство. Входная информация может восприниматься микроконтроллером лишь  после  поступления  определенного разрешающего сигнала по отдельному входу  МК. После считывания информации МК выдает подтверждающий сигнал на схему опроса датчиков.

Каждый из сигналов от датчиков поступает по определенной входной линии: X - по P1.2, Y - по P1.1, Z - по P1.0. Сигнал разрешения чтения показаний датчиков поступает по линии P1.3, а сигнал подтверждения приема микроконтроллером информации выдается по линии P1.4. Результат выводится на исполнительное устройство по линии P1.5.

После завершения цикла работы управление передается на начало программы.

Индивидуальные варианты заданий на выполнение лабораторной работы различаются видом логической функции, вычисляемой микроконтроллером по показаниям от датчиков, а также уровнями сигналов, которыми обмениваются микроконтроллер и внешние устройства.

Структурная схема микропроцессорного устройства приведена на рисунке 1.1. Микроконтроллер представлен на рисунке лишь своим портом Р1, распределение линий которого существенно для данной работы.

Порядок подготовки к лабораторной работе

- Изучить пример подготовки к выполнению работы.

- Составить программу на языке ассемблера МК-51.

- Составить таблицу истинности  логической функции, реализуемой микроконтроллером.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Отладить программу на всех наборах логических переменных.

- Продемонстрировать работу отлаженной программы преподавателю.

- Ответить на вопросы преподавателя.

##### Пример подготовки

к выполнению лабораторной работы

Рассмотрим 29-й вариант задания (см. таблицу "Варианты заданий"). Согласно варианту микроконтроллер вычисляет следующую функцию от входных переменных: f(X,Y,Z)=^(X&YvX&^Z). Разрешающий сигнал достоверности входных данных имеет высокий уровнь. Микроконтроллер должен вырабатывать сигнал подтверждения приема информации высокого уровня.

Разработаем требуемую программу. Ее текст с необходимыми комментариями приведен ниже.

Программа

.ORG    0H

AJMP	BEGIN; переход на начало программы

.ORG	30H

; настройка Р1.0...Р1.3 на ввод, установка Р1.4 в “0”

BEGIN: MOV	P1,#00001111b

JNB	P1.3,$	; ожидание сигнала разрешения

MOV	C,P1.2	;С=Х

ANL	C,P1.1	;C=X&Y

; запись промежуточного результата в битовую память

MOV	00,C

MOV	C,P1.2	; C=X

ANL	C,\P1.0;C=X&^Z

;выдача сигнала подтверждения конца ввода

SETB	P1.4

JB	P1.3,$	; ожидание снятия сигнала разрешения

ORL	C,00	;C=X&YvX&^Z

CPL	C	;C=^(X&YvX&^Z)

MOV	P1.5,C	; выдача результата

AJMP	BEGIN; переход на начало программы

.END

Для подготовки к отладке программы составим таблицу истинности заданной функции.

| P1.2=X | P1.1=Y | P1.0=Z | P1.5=f (X,Y,Z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

###### Варианты заданий

| № варианта | Логическая функция | Уровни сигналов управления |
| --- | --- | --- |
|  |  | разрешение | подтверждение |
| 1 | X&(^Yv^Z) | L | L |
| 2 | ^X&(Yv^Z) | L | H |
| 3 | X&Yv^Z | H | L |
| 4 | ^XvY&Z | H | H |
| 5 | ^(^X&^YvZ) | L | L |
| 6 | ^X&(^YvZ) | L | H |
| 7 | ^X&(YvZ) | H | L |
| 8 | ^(^X&(YvZ)) | H | H |
| 9 | ^(XvY&^Z) | L | L |
| 10 | ^X&^YvZ | L | H |
| 11 | ^X&Yv^Z | H | L |
| 12 | ^X&^Yv^Z | H | H |
| 13 | ^Xv^Y&Z | L | L |
| 14 | ^XvY&^Z | L | H |
| 15 | Xv^Y&^Z | H | L |
| 16 | ^(Xv^Y&^Z) | H | H |
| 17 | ^X&(^Yv^Z) | L | L |
| 18 | ^(^X&(YvZ)) | L | H |
| 19 | ^Xv^Y&^Z | H | L |
| 20 | X&^YvZ | H | H |
| 21 | X&^Yv^Z | L | L |
| 22 | ^X&YvZ | L | H |
| 23 | ^XvY&Z | H | L |
| 24 | ^(^XvY&Z) | H | H |
| 25 | XvY&^Z | L | L |
| 26 | X&(^YvZ) | L | H |
| 27 | ^(X&(YvZ)) | H | L |
| 28 | ^(X&Yv^Z) | H | H |
| 29 | ^(X&YvX&^Z) | H | H |

Используемые обозначения:

в записи логической функции

& - логическое “И”

v – логическое “ИЛИ”

^ - отрицание

уровень сигнала: L – низкий, H – высокий.

Примечание. Функция должна иметь программную реализацию согласно виду, представленному в таблице вариантов, без каких-либо предварительных преобразований.

РАБОТА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДА-ВЫВОДА

информации В МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ

Цель работы: изучить организацию ввода и вывода информации через параллельные порты микроконтроллера, особенности работы с отдельными линиями параллельных портов, специфику использования отдельных команд микроконтроллера и его режимов адресации.

Введение

В силу специфики области своего применения, однокристальные микроконтроллеры обладают широкими возможностями по вводу и выводу информации. Микроконтроллеры семейства МК-51 для этих целей имеют один последовательный порт и четыре параллельных 8-разрядных порта P0…P3., каждая линия которых может индивидуально настраиваться на ввод либо вывод информации.

Каждый из параллельных портов, помимо возможности его использования в качестве универсального порта ввода-вывода, несет дополнительную функциональную нагрузку в зависимости от конфигурации микропроцессорной системы и от конкретного типа БИС.

Через порт P0 при работе с внешней памятью программ (ВПП) и внешней памятью данных (ВПД) выводится младший байт адреса (А7…А0), вводится байт команды из ВПП, вводится и выводится байт данных при работе с ВПД (все эти операции мультиплексированы во времени и поддерживаются аппаратно), задаются данные при программировании  внутреннего ППЗУ в тех БИС, где оно предусмотрено, и читается содержимое внутренней памяти программ.

Через порт P1 вводится младший байт адреса (А7…А0) при программировании внутреннего ППЗУ и чтении внутренней памяти программ.

Порт P2 используется для вывода старшего байта адреса (А15…А8) при обращении к ВПП и ВПД (также мультиплексно во времени) и ввода разрядов А12…А8 адреса при программировании внутреннего ППЗУ и чтении внутренней памяти программ.

Каждый из разрядов порта Р3 используется для выполнения какой-либо альтернативной функции (см. рис.4.). Для выполнения этим портом альтернативных функций необходимо, чтобы защелки соответствующих разрядов содержали "1".

Каждый вывод портов Р1, Р2, Р3 может независимо от других настраиваться как вход или как выход. Для использования вывода в качестве входа необходимо, чтобы его защелка содержала "1". Эти порты в режиме "оборваный вход" имеют уровень "1", благодаря чему их иногда называют квазидвунаправленными.

При использовании порта Р0 в качестве выходного порта общего назначения необходимо устанавливать на его выводах внешние резисторы для задания уровня "1". Порт Р0 является в чистом виде двунаправленным.

Напомним, что по сигналу аппаратного сброса защелки всех портов устанавливаются в "1" (см. табл. 2).

#### Постановка задачи и варианты ее решения

В зависимости от варианта, микроконтроллер осуществляет ввод (ВВ) либо вывод (ВЫВ) информации.

Данные представляют собой десятичные цифры, записанные либо в упакованном (УП), либо в распакованном (РАСП) формате.  В  первом  случае  в каждом байте хранятся по две десятичные цифры,  старшая занимает левую тетраду,  а младшая - правую. Во втором случае каждая цифра занимает лишь младшую тетраду байта, старшая тетрада при обмене не должна меняться.

Начальный адрес массива, из которого выводятся  или в который вводятся данные,  либо хранится в регистре R0 текущего банка данных,  либо имеет фиксированное значение, указанное в таблице  вариантов.  Длина  массива, задаваемая в цифрах, либо хранится в регистре R1,  либо равна первой цифре массива (ПЦ), либо конец обмена определяется сигналом  низкого  уровня на входе P1.7. В первом случае цифра, определяющая длину массива, входит в состав массива и должна передаваться вместе с массивом. Обмен осуществляется параллельным (ПР) по каналам P1.3...P1.0 либо последовательным по каналу  P1.0  кодом.  Последовательная  передача  может осуществляться старшими (ПССТ) либо младшими (ПСМЛ) битами  вперед.

Инициатором обмена выступает микроконтроллер (МК) либо внешнее устройство (ВУ). В первом случае каждая операция обмена начинается с выдачи микроконтроллером сигнала запроса к ВУ. Обмен осуществляется после приема от ВУ сигнала подтверждения, при поступлении которого МК производит обмен, снимает запрос, ждет снятия сигнала подтверждения со стороны ВУ и затем продолжает работу.

Во втором случае прежде, чем начать обмен МК ожидает сигнала запроса от ВУ, затем выставляет сигнал готовности к обмену, производит обмен, снимает сигнал готовности, ждет снятия запроса от ВУ, после чего продолжает работу.

Обмен управляющими сигналами между МК и ВУ осуществляется при каждой передаче. ВУ передает сигналы в МК  (подтверждение или запрос) по линии Р1.4. МК передает сигналы к ВУ (запрос или готовность) по линии Р1.5. Активное значение сигнала указывается в варианте задания (Н - высокий, L -  низкий).

После завершения передачи массива управление передается на начало программы.

Отметим некоторые моменты, связанные с разработкой программ данной лабораторной работы.

Так как программа работает с некоторым массивом данных, то целесообразно использовать косвенную адресацию элементов этого массива (более сложные типы адресации данных, которые можно было бы применить в этом случае, в системе команд микроконтроллера отсутствуют). При этом начальный адрес массива может храниться лишь в регистре R0 или R1 и должен увеличиваться каждый раз после обработки очередного байта памяти (для распакованных чисел – это обработка очередной цифры, а для упакованных – обработка двух цифр).

Неоднократно используемые в программе действия удобно оформить в виде подпрограмм, что делает программу более наглядной и короткой.

Для приема цифры, поступающей в последовательном коде по одной из линий параллельного порта, можно использовать команды циклического сдвига аккумулятора с учетом бита переноса С (битового аккумулятора). Схема выполнения этих команд представлена на рис.2.1.

В отдельных вариантах задания оказывается удобным применение специальной команды SWAP A, которая меняет местами тетрады аккумулятора  A(3…0) ↔ A(7…4).

Порядок подготовки к лабораторной работе

- Изучить пример подготовки к выполнению работы.

- Составить программу на языке ассемблера МК-51.

- Подготовить тестовые примеры для отладки программы.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Выполнить отладку программы.

- Продемонстрировать работу отлаженной программы преподавателю.

- Ответить на вопросы преподавателя.

##### Пример подготовки

к выполнению лабораторной работы

Подготовку к лабораторной  работе разберем на примере двух вариантов заданий, существенно отличающихся организацией обмена: параллельным и последовательным кодами.

Вариант 31. Согласно варианту микроконтроллер осуществляет ввод pаспакованных чисел последовательным кодом по линии Р1.0 стаpшими pазpядами впеpед. Начальный адpес массива  перед выполнением этой задачи уже хранится в pегистpе R0. Длина массива - пеpвая пpинятая цифpа. После ввода каждого бита МК выдает сигнал низкого уpовня по линии Р1.4. Разpешение ввода - сигнал низкого уpовня по линии Р1.5. Инициатор обмена –внешнее устройство.

Программа реализации данного варианта задания с необходимыми комментариями приведена ниже.

Программа

.ORG    0H

AJMP	BEGIN

.ORG		30H

;Р1.4 и Р1.0-на ввод,Р1.5 -неактивный (высокий) уpовень

BEGIN: MOV	P1,#00110001b

ACALL  SEND	; вызов п/п ввода цифры в аккумулятор

;Ввод пеpвой цифpы (длины массива) в R3

MOV		R3,A		;длина массива - в R3

ACALL  WRITE	 ;вызов п/п записи цифры в память

M2:	DJNZ 	R3,M1	;проверка на конец ввода массива

AJMP	BEGIN

M1:	ACALL  SEND	;вызов п/п ввода цифры

ACALL  WRITE	 ;вызов п/п записи цифры в память

AJMP     M2

;подпрограмма ввода цифры в А3…А0

SEND:	MOV		R2,#4	;счетчик бит в цифpе

CLR		A		;A=0

IN:	JNB		P1.5,IN	;ожидание запроса от ВУ

CLR		P1.4		;выдача сигнала готовности МК

MOV		C,P1.0	;ввод бита

SETB		P1.4		;снятие сигнала готовности МК

JNB		P1.5,$	;ожидание снятия запроса от ВУ

RLC		A			;A<0>=(введенный бит)

DJNZ		R2,IN		;конец цикла ввода бита

RET

; подпрограмма записи введенной цифры в массив

WRITE: MOV	R4,A		;сохранение введенной цифры

MOV		A,@R0	;А=(старое значение байта)

ANL		A,#11110000b	;(A3...A0)=0

ORL		A,R4		;формирование распакованной цифры

MOV		@R0,A	;запись цифры в массив

INC		R0			;i=i+1

RET					;возврат из подпрограммы

.END

Вариант 32. Согласно варианту микроконтроллер осуществляет вывод упакованных чисел параллельным кодом по каналам P1.3...Р1.0. Начальный адpес массива -10H. Длина массива – его пеpвая цифpа. Инициатор обмена – МК. Запрос от МК - сигнал низкого уpовня по каналу Р1.4. Подтверждение от ВУ - сигнал высокого уpовня по каналу Р1.5.

Программа реализации данного варианта задания с необходимыми комментариями приведена ниже.

Программа

.ORG   0H

AJMP	START		;переход на начало программы

.ORG	  30H

START: MOV	P1,#00110000b ;Р1.5 - на ввод, Р1.4 -высокий

MOV	R0,10H	;R0 - байт, содержащий длину массива

ANL	R0,#0FH	;выделение длины массива

MOV	R1,#10H ;R1 - начальный адрес массива (i=0)

OUTB:	MOV	A,@R1	;А=аi

ACALL  SEND	;переход на п/п вывода цифры

DJNZ		R0,OUTDG ;если R0(0, то на вывод первой цифры

AJMP	START	;возврат на начало программы

OUTDG: MOV	A,@R1	;А=(байт)i

SWAP	A			;обмен тетрадами аккумулятора

ACALL   SEND	;переход на п/п вывода цифры

INC	R1		;i=i+1

DJNZ  R0,OUTB 	;если R0(0, то на вывод следующего байта

AJMP	START	;возврат на начало программы

; подпрограмма вывода цифры

SEND: ANL	A,#00001111b	;очистка  A.7...A.4

ANL		P1,#11110000b; очистка P1.3...P1.0

CLR		P1.4		;запрос от МК

JNB		P1.5,$	;ожидание подтверждения от ВУ

ORL		P1,A		;вывод цифры

SETB		P1.4		;снятие запроса

JB			P1.5,$	;ожидание снятия подтверждения

RET					;возврат из п/п

.END

Варианты заданий

| № варианта | Вид числа | ВВ/ ВЫВ | Вид обмена | Начальный адрес | Длина массива | Инициатор | Уровни сигналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МК | ВУ |
| 1 | РАСП | ВЫВ | ПР | R0 | R1 | МК | H | H |
| 2 | УП | ВВ | ПССТ | 10H | R1 | ВУ | H | L |
| 3 | РАСП | ВВ | ПР | 20H | ПЦ | МК | L | H |
| 4 | УП | ВЫВ | ПСМЛ | R0 | ПЦ | ВУ | L | L |
| 5 | РАСП | ВЫВ | ПССТ | 10H | P1.7 | МК | H | H |
| 6 | УП | ВВ | ПСМЛ | 20H | P1.7 | ВУ | H | L |
| 7 | РАСП | ВВ | ПССТ | R0 | R1 | МК | L | H |
| 8 | УП | ВЫВ | ПР | 10H | R1 | ВУ | L | L |
| 9 | РАСП | ВЫВ | ПСМЛ | 20H | ПЦ | МК | H | H |
| 10 | УП | ВВ | ПР | R0 | ПЦ | ВУ | H | L |
| 11 | РАСП | ВВ | ПСМЛ | 10H | P1.7 | МК | L | H |
| 12 | УП | ВЫВ | ПССТ | 20H | P1.7 | ВУ | L | L |
| 13 | РАСП | ВЫВ | ПР | R0 | R1 | МК | H | H |
| 14 | УП | ВВ | ПССТ | 10H | R1 | ВУ | H | L |
| 15 | РАСП | ВВ | ПР | 20H | ПЦ | МК | L | H |
| 16 | УП | ВЫВ | ПСМЛ | R0 | ПЦ | ВУ | L | L |
| 17 | РАСП | ВЫВ | ПСМЛ | 10H | R1 | МК | H | H |
| 18 | УП | ВВ | ПССТ | 20H | R1 | ВУ | H | L |
| 19 | РАСП | ВВ | ПССТ | R0 | ПЦ | МК | L | H |
| 20 | УП | ВЫВ | ПР | 10H | ПЦ | ВУ | L | L |
| 21 | РАСП | ВЫВ | ПСМЛ | 20H | P1.7 | МК | H | H |
| 22 | УП | ВВ | ПР | R0 | P1.7 | ВУ | H | L |
| 23 | РАСП | ВВ | ПСМЛ | 10H | R1 | МК | L | H |
| 24 | УП | ВЫВ | ПССТ | 20H | R1 | ВУ | L | L |
| 25 | РАСП | ВЫВ | ПР | R0 | ПЦ | МК | H | H |
| 26 | УП | ВВ | ПССТ | 10H | ПЦ | ВУ | H | L |
| 27 | РАСП | ВВ | ПР | 20H | P1.7 | МК | L | H |
| 28 | УП | ВЫВ | ПСМЛ | R0 | P1.7 | ВУ | L | L |
| 29 | РАСП | ВЫВ | ПССТ | 10H | R1 | МК | H | H |
| 30 | УП | ВВ | ПСМЛ | 20H | R1 | ВУ | H | L |
| 31 | РАСП | ВВ | ПССТ | R0 | ПЦ | МК | L | L |
| 32 | УП | ВЫВ | ПР | 10H | ПЦ | ВУ | L | H |

РАБОТА 3. СИСТЕМа ПРЕРЫВАНия

Цель работы: изучить аппаратные и программные особенности работы системы прерываний микроконтроллера, методы и средства управления этой системой, а также требования к организации обработчиков прерываний.

Введение

Организация обработки прерываний в однокристальном микроконтроллере МК-51 является одной из важнейших особенностей, отличающих этот класс микропроцессорных БИС от универсальных микропроцессоров. Наличие на кристалле развитых средств обработки прерываний во многом обусловлено основной областью применения однокристальных микроконтроллеров – встраиваемые устройства управления. Если использование универсальных микропроцессоров практически невозможно без подключения отдельной БИС контроллера приоритетных прерываний (КПП), а в большинстве случаев – двух таких БИС, то в МК проблема подключения и определения порядка обработки нескольких запросов на прерывания решается встроенными средствами. Возможности микроконтроллеров при обработке прерываний, конечно, уступают возможностям специализированной БИС КПП, но в то же время достаточны для большинства применений.

Система прерываний однокристального микроконтроллера типа МК-51 позволяет обрабатывать до пяти запросов на прерывания: два внешних прерывания, поступающих по входам INT0 и INT1 (линии порта Р3.2 и Р3.3 соответственно), два прерывания от таймеров/счетчиков Т/С0 и Т/С1 и прерывание от последовательного порта. Прохождение любого запроса прерывания может быть запрещено установкой в "0" соответствующего бита регистра маски IE. Бит EA этого регистра запрещает все прерывания в микроконтроллере.

Каждому прерыванию в регистре приоритетов IP назначается высокий или низкий уровень приоритета.

Вызов обработчика прерывания, принятого к обслуживанию, заключается в передаче управления по фиксированному адресу памяти программ. При этом в стеке запоминается адрес возврата в прерванную программу и аппаратно запрещаются прерывания, имеющие тот же уровень приоритета, что и обслуживаемое прерывание. Обработчик прерывания должен завершаться командой IRET, по которой восстанавливается логика приоритетов прерываний и в программный счетчик PC из стека заносится адрес возврата.

Формат специальных регистров микроконтроллера, используемых системой прерываний, и детальный механизм обработки запросов на прерывания рассмотрены в разделе 1.3.

#### Постановка задачи и варианты ее решения

Необходимо разработать микропроцессорное устройство, в котором микроконтроллер непрерывно генерирует периодический сигнал с периодом T и длительностью импульса t машинных циклов. Во время выполнения этой задачи МК реагирует на прерывания  двух  типов.  Обработчик каждого  из прерываний подсчитывает количество прерываний данного типа и, когда оно достигает шести, запрещает прерывание от данного источника. На время обработки прерывания генерация сигнала приостанавливается.

Индивидуальные варианты заданий на выполнение лабораторной работы различаются параметрами генерируемого импульса и типами прерываний, на которые должен реагировать микроконтроллер.

Запрос на прерывание от внешних источников INT0 и INT1 должен  устанавливаться по срезу сигнала на соответствующем входе.

Порядок подготовки к лабораторной работе

- Изучить пример подготовки к выполнению работы.

- Составить программу на языке ассемблера МК-51.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Выполнить отладку составленной программы.

- Исследовать реакцию МК на прерывания при следующих ситуациях:

прерывания имеют одинаковый приоритет и приходят одновременно;

прерывания имеют  разный приоритет и приходят одновременно;

во время обработки одного прерывания приходит запрос от другого источника прерываний, при этом рассмотреть следующие случаи:

прерывания имеют одинаковый приоритет;

обрабатываемое прерывание имеет более высокий приоритет;

обрабатываемое прерывание имеет меньший приоритет.

- Проанализировать работу стека микроконтроллера при обработке прерываний.

- Продемонстрировать работу отлаженной программы преподавателю.

- Ответить на вопросы преподавателя.

##### Пример подготовки

к выполнению лабораторной работы

Рассмотрим 29-й вариант задания. Согласно варианту, обрабатываемыми источниками прерываний являются внешнее прерывание INT0 и прерывание от таймера/счетчика T/С0. Параметры импульса: t=500; T=1500.

Разработаем требуемую программу. Ее текст с необходимыми комментариями приведен ниже.

Программа

.ORG   0H

AJMP   START

.ORG   3H     		;переход на обработчик INT0

AJMP   SUBR1

.ORG   0BH   		; переход на обработчик T/C0

AJMP  SUBR2

.ORG   30H			;основная программа

START: MOV    IE,#00000011b   ;pазpешение INT0, T/С0,

;общий запpет прерываний

MOV    IP,#10b	; приоритеты INT0 =0, Т/С0=1

;настройка прерывания INT0 по срезу, сброс всех запросов

MOV    TCON,#0

MOV    R0,#6        	; установка счетчиков

MOV    R1,#6        	; числа прерываний

SETB   EA   	      	;общее разрешение прерываний

CYCLE:	MOV    R2,#250 	;счетчик цикла = t / 2

SETB   P1.0          	; генерация сигнала

DELAYt: DJNZ   R2,DELAYt	; задержка на t

CLR     P1.0

MOV    R3,#5

DELAY2:  MOV    R4,#100     	;задержка на T-t ≈ 2*(R4)*(R3)

DJNZ   R4,$

DJNZ   R3,DELAY2

AJMP   CYCL				;возвpат на цикл

;обработчик INT0

SUBR1: DJNZ   R0,OUT0

CLR    EX0    				;запрет прерывания по INT0

OUT0:  	RETI

;обработчик T/C0

SUBR2: 	DJNZ   R1,OUT1

CLR    ET0    				;запрет прерывания по T/C0

OUT1:   	RETI

.END

Варианты заданий

| № варианта | Параметры импульса | Источники прерываний |
| --- | --- | --- |
|  | T | t |  |
| 1 | 600 | 40 | INT0 | INT1 |
| 2 | 650 | 70 | INT0 | T/C0 |
| 3 | 700 | 100 | INT0 | T/C1 |
| 4 | 750 | 130 | INT0 | ПИ |
| 5 | 800 | 160 | INT1 | T/C0 |
| 6 | 850 | 190 | INT1 | T/C1 |
| 7 | 900 | 220 | INT1 | ПИ |
| 8 | 950 | 250 | T/C0 | T/C1 |
| 9 | 1000 | 280 | T/C0 | ПИ |
| 10 | 1050 | 310 | T/C1 | ПИ |
| 11 | 1100 | 340 | INT0 | INT1 |
| 12 | 1150 | 370 | INT0 | T/C0 |
| 13 | 1200 | 400 | INT0 | T/C1 |
| 14 | 1250 | 430 | INT0 | ПИ |
| 15 | 650 | 600 | INT1 | T/C0 |
| 16 | 710 | 650 | INT1 | T/C1 |
| 17 | 770 | 700 | INT1 | ПИ |
| 18 | 830 | 750 | T/C0 | T/C1 |
| 19 | 890 | 800 | T/C0 | ПИ |
| 20 | 950 | 850 | T/C1 | ПИ |
| 21 | 1010 | 900 | INT0 | INT1 |
| 22 | 1070 | 950 | INT0 | T/C0 |
| 23 | 1130 | 1000 | INT0 | T/C1 |
| 24 | 1190 | 1050 | INT0 | ПИ |
| 25 | 1250 | 1100 | INT1 | T/C0 |
| 26 | 1310 | 1150 | INT1 | T/C1 |
| 27 | 1370 | 1200 | INT1 | ПИ |
| 28 | 1430 | 1250 | T/C0 | T/C1 |
| 29 | 500 | 1500 | INT0 | T/C0 |

Используемые обозначения источников прерываний:

INT0 – внешнее по входу INT0

INT1– внешнее по входу INT1

T/C0 – от таймера/счетчика 0

T/C1– от таймера/счетчика 1

ПИ - от схемы последовательного интерфейса.

РАБОТА 4. Реализация времязадающих

функций. формирование временной

диаграммы логических сигналов

Цель работы: изучить аппаратные и программные средства микроконтроллера, обеспечивающие реализацию времязадающих функций при синтезе управляющих выходных воздействий.

Введение

В типичных задачах, решаемых микроконтроллерами, часто возникает необходимость, например,  определить время между двумя событиями или инициировать одно событие через заданное время по отношению к некоторому другому.  В этих и подобных им случаях говорят о необходимости реализации микроконтроллером времязадающих функций. Решают такие задачи, используя важный элемент архитектуры процессора - блок таймеров/счетчиков (см. раздел 1.4).

Блок состоит из двух таймеров/счетчиков: один обозначают T0,  другой – T1.Основу каждого из них составляют 16-разрядные регистры со счетными входами. Элемент работает в режиме таймера, если на этот вход регистра подаются сигналы системной синхронизации, и в режиме счетчика, если на счетный вход регистра передаются сигналы с внешних входов P3.4 и P3.5 порта.  Разрешить и запретить поступление сигналов на счетные входы, то есть запустить и остановить таймеры T0 и T1, можно установкой в “1” и сбросом в “0” тригеров TR0 и TR1 соответственно. Таймеры/счетчики работают на прибавление, т.е. содержимое регистра увеличивается на единицу с приходом считаемого сигнала. В режиме таймера прибавление выполняется каждую микросекунду при частоте системной синхронизации, равной 12 МГц.  Переполнение T0 вызывает установку флажка TF0 и переполнение  T1 - установку TF1. Каждый из таймеров/счетчиков может работать в четырех различных режимах, которые обозначаются  0, 1, 2 и 3.  Для настройки блока на заданный режим работы используются специальные регистры TMOD, TCON и SCON.

#### Постановка задачи и варианты ее решения

В данной лабораторной работе требуется разработать микропроцессорное устройство для формирования заданных последовательностей логических сигналов на определенных выходах микроконтроллера. Такое устройство может быть применено, например, для тестового диагностирования цифровой схемы. Удобство применения микроконтроллера для решения данной задачи состоит в том, что задача сводится в основном к составлению соответствующей программы на языке ассемблера.

По истечению заданного времени следует изменять значения логических сигналов на  внешних выводах контроллера в соответствии с заданной временной диаграммой. Если в программе устанавливать каждый логический сигнал в отдельности, то длина программы будет сильно зависеть от их количества. Удобно представлять комбинацию логических сигналов в каждый момент времени двоичным словом разрядности, равной количеству сигналов. Если их больше восьми,  то комбинация сигналов представляется двумя двоичными словами, если больше шестнадцати – тремя двоичными словами. Временная диаграмма изменения, например,  тринадцати сигналов может быть задана 8-разрядным и 5-разрядным двоичными словами.

Здесь полагается, что время удержания сигнала в состоянии логической "1" или логического "0" кратно некоторому наперед заданному временному интервалу, например 10, 100 или 1000 мкс. Для установления момента смены двоичного слова удобно использовать встроенный таймер/счетчик. Однако невозможно непосредственное использование таймера для удержания комбинации логических сигналов в течение времени, превышающего 216 мкс, что является максимальным задаваемым им интервалом (первый режим работы). В этом случае большой интервал разбивается на несколько равных, но меньших по длительности интервалов, обеспечиваемых непосредственно таймером. По истечении этого малого интервала времени устанавливается флаг переполнения. Создавая программный счетчик числа переполнений, легко установить момент смены комбинации сигналов.

Порядок подготовки к лабораторной работе

- Изучить пример выполнения работы.

- Составить программу на языке ассемблера МК-51.

# Порядок выполнения лабораторной работы

- Отладить программу.

- Продемонстрировать работоспособность отлаженной программы преподавателю.

- Ответить на вопросы преподавателя.

# Пример подготовки

# к выполнению лабораторной работы

Рассмотрим 27-й вариант задания. После появления логической  "1" на входе Р1.0 микроконтроллер на четырех выходах  Р2.3…Р2.0 формирует временную диаграмму изменения четырех сигналов, представленную на рис.4.1. Диаграмма содержит пять  временных интервалов, длительностью 100 мс каждый. Диаграмма периодически повторяется до появления логического "0" на входе P1.0.

Разработаем требуемую программу. Ее текст с необходимыми комментариями приведен ниже.

Программа

;настройка  таймера Т0 на первый режим работы

MOV    TMOD,#00000001B

;запоминание в памяти данных пяти 4-разрядных двоичных слов

MOV    3,#2

MOV    4,#7

MOV    5,#5

MOV    6,#6

MOV   7,#11

CLR    TR0

BEG:    JNB     P1.0,BEG

WAIT:  MOV    R1,#3 	;адрес первого слова заносится в R1

MOV    R2,#5	;количество временных интервалов в R2

;длительность временного интервала (10*10) мс

NNN:	MOV    R0,#10

MOV    P2,@R1

# WAIT1: MOV  TH0,#0D8H 	;настройка таймера на отсчет 10 мс

MOV  TL0,#0EFH

SETB  TR0		;запуск таймера

WAIT2: JBC    TR0,EXIT	;проверка флага

SJMP   WAIT2

EXIT: 	 CLR    TR0		;останов таймера

DJNZ   R0,WAIT1

INC    R1

DJNZ   R2,NNN

SJMP   BEG

.END

## Варианты заданий

| № варианта | Количество сигналов | Величина временного интервала, мс | Количество временных интервалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 1 | 4 |
| 2 | 10 | 1 | 5 |
| 3 | 11 | 1 | 6 |
| 4 | 12 | 10 | 4 |
| 5 | 13 | 10 | 5 |
| 6 | 14 | 10 | 6 |
| 7 | 15 | 100 | 4 |
| 8 | 16 | 1 | 5 |
| 9 | 4 | 100 | 6 |
| 10 | 5 | 1000 | 4 |
| 11 | 6 | 1000 | 5 |
| 12 | 7 | 1000 | 6 |
| 13 | 9 | 1 | 7 |
| 14 | 10 | 1 | 8 |
| 15 | 11 | 1 | 9 |
| 16 | 12 | 10 | 4 |
| 17 | 13 | 10 | 5 |
| 18 | 14 | 10 | 6 |
| 19 | 15 | 100 | 4 |
| 20 | 16 | 100 | 5 |
| 21 | 5 | 100 | 6 |
| 22 | 5 | 1000 | 4 |
| 23 | 5 | 1000 | 5 |
| 24 | 5 | 1000 | 6 |
| 25 | 6 | 1 | 4 |
| 26 | 6 | 1 | 5 |
| 27 | 4 | 100 | 5 |

# Работа 5. Реализация времязадающих

# функций. Анализ временной диаграммы

логических сигналов

Цель работы: изучить аппаратные и программные средства микроконтроллера, обеспечивающие реализацию времязадающих функций при анализе входных воздействий.

##### Введение

Одной из типичных задач, решаемых микроконтроллерами, является задача сравнения фактической последовательности изменений уровней логического сигнала с некоторой эталонной последовательностью. Для ее решения часто используют элемент архитектуры процессора – блок таймер/счетчиков. Принцип работы блока и некоторые вопросы его практического применения рассмотрены в разделе 1.4. и во “Введении”  к работе 4.

#### Постановка задачи и варианты ее решения

В данной лабораторной работе требуется разработать микропроцессорное устройство, формирующее заданную последовательность логических сигналов на входах некоторой цифровой схемы и сравнивающее ее реакцию с эталонной. Здесь принимаются следующие предпосылки: двоичное слово – реакция схемы устанавливается к моменту сравнения и остается неизменной до смены входного воздействия. Вопросы, связанные с применением блока таймер/счетчиков для задания временных интервалов, рассмотрены в работе 4.

Порядок подготовки к лабораторной работе

- Изучить пример выполнения работы.

- Составить программу на языке ассемблера МК-51.

# Порядок выполнения лабораторной работы

- Отладить программу.

- Продемонстрировать работоспособность отлаженной программы преподавателю.

- Ответить на вопросы преподавателя.

##### Пример подготовки

к выполнению лабораторной работы

Рассмотрим 27-й вариант задания. После появления логической  "1" на входе Р1.0 микроконтроллер на четырех выходах  Р2.3…Р2.0 формирует временную диаграмму изменения четырех сигналов, представленную на рис.4.1. Каждая новая комбинация этих сигналов, то есть каждое новое тестовое воздействие, фиксируется на входах проверяемой цифровой схемы по переходу 1/0  стробирующего сигнала на выходе Р1.1. Диаграмма содержит пять временных интервалов длительностью 100 мс каждый. Диаграмма периодически повторяется до появления логического "0" на входе Р1.0.

Правильно работающая схема на каждое из пяти тестовых воздействий  вырабатывает определенную комбинацию шести выходных сигналов, поступающих на входы Р3.5…Р3.0 микроконтроллера. Реакция  работоспособной схемы на заданную тестовую последовательность приведена  на рис. 5.1.

Если фактическая реакция проверяемой схемы отличается от эталонной, то на выходе Р1.2 предварительно установленный логический "0" изменяется на логическую "1",  что служит сообщением о неработоспособности проверяемой схемы.

Разработаем требуемую программу. Ее текст с необходимыми комментариями приведен ниже.

Программа

;настройка  таймера Т0 на первый режим работы

MOV    TMOD,#00000001B

SETB   P1.1

CLR    P1.2

;запоминание в памяти данных пяти 4-разрядных  двоичных слов –  ;тестовых воздействий

MOV    3,#2

MOV    4,#7

MOV    5,#5

MOV    6,#6

MOV    7,#11

; запоминание в памяти пяти 6-разрядных выходных двоичных ;слов работоспособного устройства

MOV    8,#1

MOV    9,#2

MOV    10,#27

MOV    11,#20

MOV    12,#53

CLR    TR0

BEG:	JNB    P1.0,BEG

;адрес первого тестового воздействия заносится в R0

WAIT: MOV    R0,#3

MOV    R1,#8 	;адрес первого выходного слова в R1

MOV    R2,#5   	;5 интервалов в диаграмме

NNN:  MOV 14,#10 		;длительность одного интервала (10*10) мс

MOV  P2,@R0	;формирование тестового воздействия

CLR    P1.1    	;стробирующий сигнал

SETB   P1.1

MOV    A,P3  	;чтение выходного  слова

ANL    A,#00111111B

MOV    15,@R1

;сравнение фактического и эталонного выходных слов

CJNE		A,15,EXIT1

WAIT1: MOV   	TH0,#0D8H

MOV    	TL0,#0EFH

SETB		TR0		;запуск таймера

WAIT2: JBC    		TF0,$		;проверка флага

SJMP  	WAIT2

EXIT:   CLR		TR0		;останов таймера

DJNZ 		14,WAIT1

INC    		R0

INC    		R1

DJNZ   	R2,NNN

SJMP   	BEG

;установка сигнала неработоспособности проверяемой схемы

EXIT1:  SETB  	P1.2

CLR    	TR0

SJMP   	BEG

.END

Варианты заданий

| № варианта | Количество входных сигналов | Величина временного интервала, мс | Количество временных интервалов | Количество выходных сигналов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 10 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| 7 | 4 | 100 | 4 | 4 |
| 8 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | 4 | 100 | 6 | 5 |
| 10 | 4 | 1000 | 4 | 4 |
| 11 | 4 | 1000 | 5 | 6 |
| 12 | 4 | 1000 | 6 | 5 |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 15 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 16 | 5 | 10 | 4 | 4 |
| 17 | 5 | 10 | 5 | 6 |
| 18 | 5 | 10 | 6 | 5 |
| 19 | 5 | 100 | 4 | 4 |
| 20 | 5 | 100 | 5 | 6 |
| 21 | 5 | 100 | 6 | 5 |
| 22 | 5 | 1000 | 4 | 4 |
| 23 | 5 | 1000 | 5 | 6 |
| 24 | 5 | 1000 | 6 | 5 |
| 25 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 26 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 27 | 4 | 100 | 5 | 6 |

РАБОТА 6. МИКРОКОНТРОЛЛЕР

В  СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Цель работы: изучить методы построения микропроцессорных устройств на базе однокристального микроконтроллера при различных способах взаимодействия микроконтроллера с объектом управления.

Введение

Основное назначение однокристальных микроконтроллеров - реализация цифровых алгоритмов управления. Функционирование МК в системе управления заключается в том, что он, получая информацию от объекта управления о его состоянии, обрабатывает ее в соответствии с заложенным в память программ алгоритмом и выдает управляющие воздействия на исполнительные устройства. Взаимодействие МК с датчиками и исполнительными устройствами определяется соответствующими протоколами обмена, учитывающими особенности функционирования системы в целом и требования программно-аппаратной и схемотехнической совместимости с другими устройствами и системами.

При всех видах обмена с внешними устройствами (ВУ), как правило, соблюдаются следующие положения, обеспечивающие согласованную работу микропроцессорной системы. Устройство (МК или ВУ), инициирующее обмен, сообщает об этом устройству-партнеру. Обмен начинается после получения устройством-инициатором от партнера по обмену сигнала, подтверждающего его готовность к обмену. Очередной цикл обмена может начаться лишь после того, как оба устройства, участвовавшие в обмене, перевели в пассивное состояние сигналы, инициализировавшие обмен. В зависимости от типа обмена, а также функциональных и схемотехнических особенностей устройств, участвующих в обмене, характер этих сигналов, время их подачи и снятия, полярность могут быть различными.

Реализация датчиков, показывающих состояние объекта управления, в данной лабораторной работе не рассматривается, предполагается лишь, что все они выдают информацию в аналоговой форме, которая перед вводом в микроконтроллер преобразуется аналого-цифровым преобразователем (АЦП) в цифровой код. Логические сигналы от ВУ, например о их состоянии, поступают на входы МК непосредственно. Исполнительные устройства, воспринимающие результаты обработки  от микроконтроллера, представляются своими буферными регистрами хранения.

В случае необходимости обработки данных от нескольких датчиков ввиду ограниченного числа портов микроконтроллера может потребоваться мультиплексирование сигналов на входе МК. Одним из наиболее экономичных по аппаратным затратам при этом может оказаться ипользование мультиплексоров аналоговых сигналов.

Рассмотрим подробнее работу одного из АЦП и аналогового мультиплексора применительно к задачам, решаемым в лабораторной работе.

Взаимодействие  микроконтроллера с аналого-цифровым преобразователем рассмотрим на примере АЦП К1113ПВ1. Его упрощенное условно-графическое изображение, содержащее  обозначения только тех входов и выходов, которые используются при работе с МК, приведено на рис.6.1, а временная диаграмма, иллюстрирующая его работу, - на рис.6.2. АЦП запускает преобразование “аналог-код” в момент переключения сигнала “Г/(П“ (“гашение / преобразование”) с высокого уровня на низкий. Преобразование осуществляется не более 30 мкс (Tпр < 30мкс). Об окончании преобразования свидетельствует появление сигнала низкого уровня на выходе ГД (“готовность данных”). В этот момент цифровые выходы АЦП (Q) переходят из состояния высокого импеданса в состояние выдачи цифрового кода. Цифровой код на выходе АЦП – 10-разрядный (разряд Q0 - старший). Для выполнения следующего преобразования АЦП требует предварительной подачи сигнала гашения высокого уровня длительностью не менее 10 мкс на вход Г/(П (Tг > 10мкс).

При этом цифровые выходы Q переходят в состояние высокого импеданса, в котором остаются до появления сигнала низкого уровня на выходе ГД.

В качестве мультиплексора аналоговых сигналов может быть взята схема К590КН6, упрощенное условно-графическое изображение которой дано на рис. 6.3. Схема позволяет коммутировать до восьми входных аналоговых сигналов D0...D7 на выход Q, используя для указания номера передаваемого  сигнала 3-разрядный двоичный код на адресных входах А0...А2 (разряд A0 - младший). Передача информации разрешена при высоком уровне сигнала на входе V. В противном случае выход Q находится в высокоимпедансном состоянии.

Взаимодействие микроконтроллера с внешними устройствами может строиться по трем основным схемам:

программно-управляемый обмен;

обмен по готовности внешнего устройства;

обмен по прерыванию.

В первом случае микроконтроллер при возникновении необходимости обращается к ВУ и производит обмен информацией. Однако при этом программа МК должна быть составлена таким образом, чтобы к моменту обмена внешнее устройство было безусловно к нему готово.

Второй механизм обмена предполагает перед началом обмена проверку готовности внешнего устройства. Обмен производится лишь при положительном результате такой проверки. Этот способ используется,  в основном, в тех случаях, когда микроконтроллер не занят выполнением каких-либо иных задач и его работа строится по циклу “считывание показаний датчика - обработка - выдача управляющих воздействий - считывание показаний датчика -...”.

Обмен по прерыванию предусматривает прерывание естественного порядка выполнения программы в случае запроса на обмен от внешнего устройства, который может поступить на МК в любой момент асинхронно по отношению к работе самого микроконтроллера. Появление запроса ведет к передаче управления специальной программе - обработчику прерывания, которая и выполняет все необходимые для обмена действия, после чего возвращает управление основной программе. Такой способ обмена может быть использован в тех случаях, когда запросы от внешних устройств поступают относительно редко, требуют быстрой реакции на них  и, в то же время, на микроконтроллер возложено решение ряда дополнительных задач, выполнение которых может проходить не в реальном масштабе времени (“фоновые задачи”).

#### Постановка задачи и варианты ее решения

Задание предполагает разработку микропроцессорного устройства на базе однокристального микроконтроллера МК-51, считывающего показания от аналоговых датчиков, преобразующего эту информацию в цифровой код, обрабатывающего его и фиксирующего результат в некотором внешнем устройстве.

Индивидуальные варианты задания различаются следующими параметрами.

1. Микроконтроллер считывает информацию  от  одного  или  нескольких датчиков. В первом случае датчик должен подключаться непосредственно к входу АЦП, выходы которого подключаются к одному из портов МК. При этом цикл обработки включает несколько обращений к датчику, их количество указано в варианте задания. Во втором случае датчики подключаются к АЦП через аналоговый мультиплексор, что требует от микроконтроллера управления и этой схемой.

2. Обращение к датчикам производится либо постоянно по мере обработки предыдущей информации ( цикл ),  либо через определенные промежутки времени ( Т ), величина которых (в машинных циклах) постоянна.

В первом случае микроконтроллер занят лишь данной задачей и, следовательно, структура программы должна просто обеспечивать безусловный переход на новый цикл обработки после завершения предыдущего.

Во втором случае в промежутках между очередными циклами обработки показаний датчиков микроконтроллер может решать некоторые другие задачи. Отсчет необходимого временного интервала при этом проводится таймером/счетчиком  микроконтроллера,  работающим в режиме 2, который в соответствующие моменты времени выдает сигнал прерывания. Вся обработка информации при этом располагается в обработчике данного прерывания.

3. Тип взаимодействия микроконтроллера и АЦП.

Правильный ввод информации при программно-управляемом механизме обмена ( прогр ) можно обеспечить, например, путем считывания данных с АЦП не ранее чем через 30 мкс после его запуска (для К1113ПВ1).

Ввод информации по готовности ( готовн ) в данном микропопроцессорном устройстве организуется программным опросом состояния выхода готовности данных АЦП. Для этой цели выход ГД АЦП может быть подан, например, на вход Р1.5 МК.

Ввод информации по прерыванию ( прер ) предполагает, что сигнал готовности данных поступает от АЦП на один из входов запроса внешнего прерывания (INT0 или INT1) асинхронно по отношению к выполняемой в микроконтроллере  некоторой фоновой программе и вызывает переход на соответствующий обработчик прерывания.

4. Обработка, в зависимости от варианта задания,  заключается в определении среднего,  максимального либо минимального  значения считанных показаний.  Результат выводится по линиям 0…4 порта Р2 с выдачей синхронизирующего импульса 1-0-1 по линии Р2.5 микроконтроллера.

Считывание информации с датчика должно включать в себя запуск АЦП путем выдачи сигнала низкого уровня по линии Р1.6, ожидание конца преобразования и прием 5-разрядного кода через порт Р0.4..Р0.0 (в работе предполагается, что для обеспечения необходимой точности представления данных достаточно использовать лишь 5-разрядный код с выхода АЦП). После считывания  информации от АЦП на выход Р1.6 (гашение АЦП) необходимо выдать сигнал высокого уровня.

При использовании прерываний от таймера или от выхода готовности данных АЦП  фоновую  задачу можно имитировать зацикленной “на себя” командой безусловного перехода (AJMP $ ).

Порядок подготовки к лабораторной работе

- Изучить пример подготовки к выполнению работы.

- Составить структурную схему микропроцессорного устройства, соответствующую индивидуальному варианту задания.

- Составить программу на языке ассемблера МК-51.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Отладить разработанную программу.

- Продемонстрировать работу отлаженной программы преподавателю.

- Ответить на вопросы преподавателя.

##### Пример подготовки

к выполнению лабораторной работы

Подготовку к лабораторной работе рассмотрим на примерах двух вариантов заданий.

Вариант 27. Микропроцессорное устройство проводит опрос одного датчика. Ввод информации в МК – по готовности.  Обработка заключается в определении среднего значения пяти последовательных показаний датчика и выводе полученного значения на внешнее устройство. Обращение к датчику осуществляется каждые 30 мкс. В промежутках между работой с датчиком МПУ решает другие задачи.

Структурная схема устройства приведена на рис. 6.4. На схеме изображены только те входы и выходы элементов, которые необходимы для понимания их взаимодействия и разработки программы.

Текст программы с необходимыми комментариями приведен ниже.

Программа

.ORG   0H

AJMP	START

.ORG	0BH

AJMP	SUBR

.ORG	30H

START: MOV	IE,#00000010b

MOV		TCON,#0	;сбpос флагов, останов Т/С

MOV		P0,#00011111b

MOV		P1,#01100000b

SETB		P2.5

MOV		TMOD,#00000010b

MOV		TL0,#226	;256-30=226

MOV		TH0,#226

CLR		A

MOV		R3,#5

SETB		TR0		;запуск T/C0

SETB		EA		;pазpешение пpеpываний

AJMP	$		;фоновая задача

SUBR: CLR		TR0		;останов счетчика

M:		CLR		P1.6		;запуск АЦП

JB			P1.5,$

ADD		A,P0

SETB		P1.6		;гашение АЦП

DJNZ		R3,M

MOV		B,#5

DIV		AB

ANL		P2,#11100000b

ORL		P2,A

CLR		P2.5		;стpоб

SETB		P2.5

CLR		A

MOV		R3,#5

M:		SETB		TR0

RETI

.END

Вариант 28. Микропроцессорное устройство последовательно проводит опрос семи датчиков. Ввод информации в МК – по прерыванию.  Обработка заключается в определении минимального значения показаний датчиков и выводе полученного результата на внешнее устройство. После этого цикл работы микропроцессорного устройства повторяется. В промежутках между запуском АЦП и поступлением сигнала на вход запроса внешнего прерывания от выхода готовности данных МПУ решает другие задачи.

Структурная схема устройства приведена на рис. 6.5.

Текст программы с необходимыми комментариями приведен ниже.

Программа

.ORG   0H

AJMP	START

.ORG	3

AJMP	SUBR

.ORG	30H

START: MOV	IE,#10000001b

MOV		TCON,#00000001b

MOV		P0,#00011111b

ACALL	 INIT

AJMP	$

SUBR:	MOV	A,R4;		обработчик прерывания

CLR		C

SUBB	A,P0

JB			ACC.7,M1

MOV		R4,P0

M1:	SETB		P1.6;		гашение АЦП

DJNZ		R3,M2

ANL		P2,#11100000B

MOV		A,R4

ORL		P2,A

CLR		P2.5

SETB		P2.5

ACALL INIT

RETI

M2:	INC		R2;		Адр=Адр+1

ACALL	INIT1

RETI

INIT:	MOV		R2,#11000000b

MOV		R4,#00011111b  ;R4=макс

MOV		R3,#7

INIT1: MOV	P1,R2

CLR		P1.6;			запуск АЦП

RET

.END

Варианты заданий

| № варианта | Кол-во датчиков | Кол-во считываемых показаний от каждого датчика | Тип обмена | Обращение к АЦП | Период опроса | Обработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8 | прер | цикл | - | мин |
| 2 | 4 | 1 | прер | цикл | - | макс |
| 3 | 1 | 7 | прер | цикл | - | сред |
| 4 | 5 | 1 | готовн | Т | 10 | мин |
| 5 | 1 | 6 | готовн | T | 20 | макс |
| 6 | 6 | 1 | готовн | T | 30 | сред |
| 7 | 1 | 5 | прогр | Т | 15 | мин |
| 8 | 7 | 1 | прогр | T | 25 | макс |
| 9 | 1 | 4 | прогр | T | 35 | сред |
| 10 | 8 | 1 | прер | цикл | - | мин |
| 11 | 1 | 8 | прер | цикл | - | макс |
| 12 | 4 | 1 | прер | цикл | - | сред |
| 13 | 1 | 7 | готовн | Т | 12 | мин |
| 14 | 5 | 1 | готовн | T | 22 | макс |
| 15 | 1 | 6 | готовн | T | 32 | сред |
| 16 | 6 | 1 | прогр | Т | 17 | мин |
| 17 | 1 | 5 | прогр | T | 27 | макс |
| 18 | 7 | 1 | прогр | T | 37 | сред |
| 19 | 1 | 4 | прер | цикл | - | мин |
| 20 | 8 | 1 | прер | цикл | - | макс |
| 21 | 1 | 8 | прер | цикл | - | сред |
| 22 | 4 | 1 | готовн | Т | 14 | мин |
| 23 | 1 | 7 | готовн | T | 24 | макс |
| 24 | 5 | 1 | готовн | T | 34 | сред |
| 25 | 1 | 6 | прогр | Т | 18 | мин |
| 26 | 6 | 1 | прогр | T | 28 | макс |
| 27 | 1 | 5 | готовн | T | 38 | сред |
| 28 | 7 | 1 | прер | цикл | - | мин |

Работа 7. Использование блока

последовательного интерфейса

в работе Микроконтроллера

Цель работы: изучить работу блока последовательного интерфейса микроконтроллера и средства управления им.

##### Введение

Блок последовательного интерфейса предназначен для обмена информацией  между микроконтроллером и внешними устройствами через специально выделенные линии RxD и TxD. Такая организация обмена, дополненная определенными схемотехническими решениями, позволяет обеспечить передачу данных на значительно большие расстояния, чем при обмене данными через параллельные порты. Широкие возможности данного устройства в составе микроконтроллера по выбору режима работы, формата данных, частоты передачи допускают возможность согласования его работы с различными внешними устройствами, работающими с применением того или иного протокола последовательного обмена.

Последовательный порт может использоваться в виде регистра сдвига для расширения ввода-вывода или в качестве универсального асинхронного приемника-передатчика с фиксированной или переменной скоростью последовательного обмена и возможностью дуплексного включения, то есть через этот порт можно принимать и передавать данные одновременно. Последовательный порт может принимать очередной байт, даже если уже принятый до этого байт не был прочитан из регистра приемника. Однако если до окончания приема находящийся в регистре приемника байт не будет прочитан, принятый байт теряется.

Аппаратные средства последовательного порта позволяют также достаточно просто обеспечить построение многопроцессорной системы, использующей для обмена информацией разделяемый моноканал. Для этого необходимо в режимах 2 или 3 работы последовательного порта бит SM2 регистра SCON каждого ведомого микроконтроллера установить  в "1" и принять такой формат данных, при котором адресная посылка имеет 9-й бит, равный 1, а посылка с данными – равный 0. Тогда все ведомые МК воспримут адресную посылку от ведущего микроконтроллера, но лишь МК, у которого адресная посылка совпала с его адресом, сбросит свой бит SM2 и станет способен реагировать на посылки с данными. После окончания сеанса обмена этот микроконтроллер должен вновь установить свой бит SM2 в "1".

Управление работой последовательного порта осуществляется программированием регистра SCON из блока регистров специальных функций. Бит удвоения скорости передачи SMOD является старшим битом регистра управления потреблением PCON.  Управление его состоянием возможно лишь программной обработкой этого регистра в целом. Подробное описание управления работой последовательного интерфейса приведено в разделе  1.5.

Во всех режимах работы передача инициируется любой командой, которая использует специальный регистр SBUF в качестве регистра назначения.

Прием информации в режиме 0 инициируется одновременным выполнением условий REN=1 и RI=0, в остальных режимах – приходом старт-бита низкого уровня при REN=1.

Прием и выдача данных начинаются с младшего разряда.

Блок последовательного интерфейса устанавливает флаги запросов прерываний TI (флаг прерывания передатчика) и  RI (флаг прерывания приемника). Сброс этих флагов всегда должен осуществляться программно.

#### Постановка задачи и варианты ее решения

Микроконтроллер выдает на выход P0.2 значение логической функции f(x,y) от аргументов x и y, поступающих по линиям P0.1 и P0.0 соответственно. Опрос значения аргументов производится каждые T мкс.

При поступлении сигнала прерывания на вход INT0 микроконтроллер через последовательный порт обменивается массивом данных с внешним устройством. Во время обмена обработка логических переменных не производится. Обмен информацией сопровождается контролем по четности каждого передаваемого байта. Контрольный разряд представляет собой дополнение до нечетного числа единиц в байте.

В режимах 0 и 1 при выводе контрольный разряд  должен формироваться программно по значению семи младших разрядов байта и записываться в старший бит передаваемого байта. При вводе проводится проверка правильности каждого принятого байта путем сравнения формируемого программно контрольного разряда с 7-м битом принятого байта.

В режимах 2 и 3 для хранения контрольного разряда используются биты TB8 и RB8 регистра SCON.

При обнаружении ошибки в принятой информации микроконтроллер выдает на линию P0.3 сигнал высокого уровня и блокирует запрос по входу INT0 на обмен.

Вид  и скорость обмена, режим работы последовательного интерфейса, длина и начальный адрес передаваемого массива, период опроса значений x и y, а также вид вычисляемой логической функции задаются в индивидуальном варианте задания.

В режимах 1 и 3 реализация стандартных скоростей обмена может быть достигнута программированием таймера/счетчика T/C1 согласно таблице.

Реализация стандартных скоростей обмена

| Скорость обмена, Кбод | fBQ, МГц | SMOD | Разряды TMOD | TH1 | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C/T | M1 | M0 |  |  |
| 62,5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | FFh |  |
| 19,2 | 11,059 | 1 | 0 | 1 | 0 | FDh |  |
| 9,6 | 11,059 | 0 | 0 | 1 | 0 | FDh |  |
| 4,8 | 11,059 | 0 | 0 | 1 | 0 | FAh |  |
| 2,4 | 11,059 | 0 | 0 | 1 | 0 | EAh |  |
| 1,2 | 11,059 | 0 | 0 | 1 | 0 | E8h |  |
| 0,1375 | 11,986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18h |  |
| 0,110 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72h |  |
| 0,110 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | FEh | TL1=EBh |

Порядок подготовки к лабораторной работе

- Изучить пример подготовки к выполнению работы.

- Составить программу на языке ассемблера МК-51.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Отладить подготовленную программу.

- Продемонстрировать работу отлаженной программы преподавателю.

- Ответить на вопросы преподавателя.

##### Пример подготовки

к выполнению лабораторной работы

Подготовку к лабораторной  работе разберем на примере двух вариантов заданий.

Вариант 27. Согласно варианту микроконтроллер каждые 120 мкс считывает значения X и Y и вычисляет логическую функцию ^Xv^Y. По сигналу прерывания INT0 микроконтроллер выводит в 3-м режиме массив информации длиной четыре байта, расположенный в памяти данных, начиная с адреса 70H. Скорость вывода – 110 бод.

Так как основная задача микроконтроллера – вычисление значения логической функции через определенный интервал времени, то отсчет этого интервала проводится с помощью таймера/счетчика T/C0, работающего в режиме 2 (автозагрузка). При этом состояние его флага переполнения анализируется программно. В режиме 3 работы последовательного порта скорость передачи определяется частотой переполнения таймера/счетчика T/C1. Особенностью данного варианта является то, что необходимая частота синхронизации не может быть обеспечена таймером/счетчиком T/C1, работающим в режиме автозагрузки, если микроконтроллер работает при максимальной допустимой частоте внешней синхронизации fBQ = 12 МГц. Поэтому восстановление состояния T/C1 проводится программно в обработчике прерывания от этого таймера/счетчика.

Разработаем требуемую программу. Ее текст с необходимыми комментариями приведен ниже.

Программа

.ORG   0H

AJMP	START

.ORG			03H

AJMP	SBRINT0

.ORG	1BH

AJMP	SBRTC1

.ORG	30H

;разрешение прерываний от INT0 и TC1, запрет всех прерываний

START: MOV	IE,#00001001b

;сбpос флагов, останов Т/С, INT0 по срезу

MOV		TCON,#00000001b

MOV		TMOD,#00010001b	;настройка Т/С0

MOV		TL0,#136				;256-120=136

MOV		TH0,#136

; настройка Т/С1 для обеспечения скорости передачи 110 бод

MOV		TL1,#0EBH

MOV		TH1,#0FEH

ANL		PCON,#01111111b	;SMOD=0

MOV		P0,#00000011b

SETB		EA						;pазpешение пpеpываний

ORL		TCON, #01010000b	;запуск таймеров/счетчиков

; вычисление логической функции

CYCL: JNB		TF0,$						; задержка на 120 мкс

CLR		TF0

MOV		C,P0.0

CPL		C

ORL		C,/P0.1

MOV		P0.2,C

AJMP	CYCL

; обработчик прерывания на вывод массива

SBRINT0: MOV R0,#70H				;начальный адрес массива

MOV		R1,#4						;длина массива

OUT:	MOV		A,@R0

MOV		C,P

CPL		C

MOV		TB8,C

JNB		TI,$

CLR		TI

MOV		SBUF,@R0

INC		R0

DJNZ		R1,OUT

RETI

; обработчик прерывания от T/C1

SBRTC1: MOV TL1,#0EBH		;восстановление настройки T/C1

MOV		TH1,#0FEH

RETI

.END

Вариант 28. Согласно варианту микроконтроллер каждые 200 мкс считывает значения X и Y и вычисляет логическую функцию ^X/^Y. По сигналу прерывания INT0 микроконтроллер вводит в 1-м режиме массив информации длиной два байта в память данных, начиная с адреса 20 H. Скорость вывода – 62500 бод.

Текст программы данного варианта с необходимыми комментариями приведен ниже.

Программа

.ORG   0H

AJMP	START

.ORG	03H

AJMP	SBRINT0

.ORG	30H

;разрешение прерываний от INT0, запрет всех прерываний

START: MOV	IE,#0000001b

;сбpос флагов, останов Т/С, INT0 по срезу

MOV		TCON,#00000001b

;T/C1 в режиме 2, T/C0 в режиме 2

MOV		TMOD,#00100010b

MOV		TL0,#56					;256-200=56

MOV		TH0,#56

; настройка на скорость передачи 62500 бод

MOV		TL1,#0FFH

MOV		TH1,#0FFH

ORL		PCON,#10000000B	;SMOD=1

MOV		P0,#00000011b

SETB		REN						;разрешение ввода по RxD

SETB		EA						;pазpешение пpеpываний

ORL		TCON, #01010000b	;	запуск таймеров/счетчиков

; вычисление логической функции

CYCL: JNB		TF0,$							; задержка на 200 мкс

CLR		TF0

MOVC,P0.0

CPL		C

ANL		C,/P0.1

CPL		C

MOV		P0.2,C

AJMP	CYCL

; обработчик прерывания на ввод массива

SBRINT0: MOV R0,#20						   ;начальный адрес массива

MOV		R1,#2								;длина массива

IN: 	JNB		RI,$

MOV		A,SBUF

JB			P,M							  `;переход, если ошибки нет

SETB		P0.2

M:		MOV		@R0,A

CLR		RI

INC		R0

DJNZ		R1,IN

RETI

.END

###### Варианты заданий

| № варианта | Вид обмена | Режим работы | Скорость обмена, бод | Длина массива, байт | Начальный адрес массива | Логическая функция f(x,y) | Период опроса T,мкс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ввод | 0 | fBQ/12 | 2 | 10H | X&^Y | 50 |
| 2 | ввод | 1 | 62500 | 3 | 20H | ^X&Y | 60 |
| 3 | ввод | 2 | fBQ/32 | 4 | 30H | X&Y | 70 |
| 4 | ввод | 3 | 110 | 5 | 40H | ^X&^Y | 80 |
| 5 | вывод | 0 | fBQ/12 | 6 | 50H | Xv^Y | 90 |
| 6 | вывод | 1 | 110 | 2 | 60H | ^XvY | 100 |
| 7 | вывод | 2 | fBQ/64 | 3 | 70H | XvY | 110 |
| 8 | вывод | 3 | 62500 | 4 | 10H | ^Xv^Y | 120 |
| 9 | ввод | 1 | 110 | 5 | 20H | X(^Y | 130 |
| 10 | ввод | 2 | fBQ/64 | 6 | 30H | ^X(Y | 140 |
| 11 | ввод | 3 | 62500 | 2 | 40H | X(Y | 150 |
| 12 | вывод | 1 | 62500 | 3 | 50H | ^X(^Y | 160 |
| 13 | вывод | 2 | fBQ/32 | 4 | 60H | X/^Y | 170 |
| 14 | вывод | 3 | 110 | 5 | 70H | ^X/Y | 180 |
| 15 | ввод | 0 | fBQ/12 | 6 | 10H | X/Y | 190 |
| 16 | ввод | 2 | fBQ/32 | 3 | 30H | X(^Y | 210 |
| 17 | ввод | 3 | 110 | 4 | 40H | ^X(Y | 220 |
| 18 | вывод | 0 | fBQ/12 | 5 | 50H | X(Y | 230 |
| 19 | вывод | 1 | 110 | 6 | 60H | ^X(^Y | 240 |
| 20 | вывод | 2 | fBQ/6 4 | 2 | 70H | X&^Y | 250 |
| 21 | вывод | 3 | 62500 | 3 | 10H | ^X&Y | 50 |
| 22 | ввод | 1 | 110 | 4 | 20H | X&Y | 60 |
| 23 | ввод | 2 | fBQ/64 | 5 | 30H | ^X&^Y | 70 |
| 24 | ввод | 3 | 62500 | 6 | 40H | Xv^Y | 80 |
| 25 | вывод | 1 | 62500 | 2 | 50H | ^XvY | 90 |
| 26 | вывод | 2 | fBQ/32 | 3 | 60H | XvY | 100 |
| 27 | вывод | 3 | 110 | 4 | 70H | ^Xv^Y | 120 |
| 28 | ввод | 1 | 62500 | 2 | 20H | ^X/^Y | 200 |

Список ЛИТЕРАТУРы

- Бродин В.Б., Шагурин И.И. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс. - М.: ЭКОМ, 1999.

- Гребнев В. Микроконтроллеры семейства MCS-151 и MCS-251 фирмы INTEL. // CHIP NEWS Новости о микросхемах. 1996. №6-7. С.17-19.

- Каган Б.М., Сташин В.В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. - М.: Энергоатомиздат,1989.

- Козаченко В.Ф. Микроконтроллеры: руководство по применению 16-разрядных микроконтроллеров Intel MCS-196/296 во встроенных системах управления. - М.: ЭКОМ, 1997.

- Нерода В.Я., Торбинский В.Э., Шлыков Е.Л. Однокристальные микроЭВМ MCS-51. - М.: Диджитал Компонентс, 1995.

- Однокристальные микроЭВМ. - М.:МИКАП (БИНОМ), 1994.

- Петров В.Н. Архитектура и исполнение микроконтроллеров семейства 8051 // Монитор. 1994. №3. С.26-33.

- Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. - М.:Энергоатомиздат,1990.

- Щелкунов Н.Н., Дианов А.П. Микропроцессорные средства и системы. - М.: Радио и связь, 1989.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………….......….3

1.Архитектура однокристальных микроконтроллеров

семейства МК-51……………………………………………….….…….6

1.1.Структура микроконтроллера МК-51…………..………………6

1.2.Организация памяти……………………………………………..8

1.3.Система прерываний…………………………………..……….15

1.4.Блок таймеров/счетчиков…………………………..…….…….19

1.5.Блок последовательного интерфейса……………..…….....…..24

1.6.Система команд микроконтроллера МК-51………..…….……26

2.Описания лабораторных работ……………………...…….....………31

Работа 1. Принципы работы битового процессора

в составе МК-51……………………….…..……………………….31

Работа 2. Организация ввода-вывода информации

в микроконтроллере………………………………………………..37

Работа 3. Система прерывания…………………...……………….45

Работа 4. Реализация времязадающих функций.

Формирование временной диаграммы логических сигналов.…..50

Работа 5. Реализация времязадающих функций.

Анализ временной диаграммы логических сигналов…………....55

Работа 6. Микроконтроллер в системе управления………….…...60

Работа 7. Использование блока последовательного

интерфейса в работе микроконтроллера..…………………...……73

Список литературы…………....………..………………………..….……81

Валерий Валентинович Гуров

Александр Александрович Рыбаков

Лабораторный практикум

"Разработка микропроцессорных систем

на основе однокристальных микроконтроллеров"

Редактор Антонова Н.Н.

Лицензия ЛР 020676 от 09.12.97г.

Подписано в печать 				Формат 60х84 1/16

Уч.-изд. л. 5,0. Печ. л. 5,25			Тираж  100 экз.

Изд. №029-1		Заказ

Московский государственный инженерно-физический институт

(технический университет)

Типография МИФИ

115409 Москва, Каширское шоссе, 31

В.В.Гуров  А.А.Рыбаков

Лабораторный практикум

"Разработка микропроцессорных систем

на основе однокристальных микроконтроллеров"

Москва 2000

# Text boxes

Датчик

Рис.6.1. Условно-графическое обозначение

аналого-цифрового преобразователя К1113ПВ1

###### Рис. 6.2. Временная диаграмма работы

###### аналого-цифрового преобразователя К1113ПВ1

D

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RRC – циклический сдвиг вправо

Аккумулятор

С

RI

7                     .    .    .                  0

ES

1

0                   0

1

ET1

RLC – циклический сдвиг влево

Аккумулятор

С

7                    .    .    .                   0

Рис.1.1. Структурная схема микропроцессорного устройства обработки битовой информации

Разрешение приема

Z

C

D

&

1

1

:12

Внешняя

синхронизация

fBQ

Счетный вход

T0

GATE0

INT0

C / T0 =0

C / T0 =1

TR0

Рис.  8. Логика работы таймера /счетчика 0 в режиме 3

TR1

TF1

TF0

TL0

TH0

Управление

Рис.7. Логика работы таймера /счетчика 1 в режиме 0

&

1

1

TF1

TL1

(4...0)

:12

Внешняя

синхронизация

fBQ

Счетный вход

T1

GATE1

INT1

C / T1 =0

C / T1 =1

TR1

Управление

TH1

(7...0)

Р1      SMC

↔

0

1

2

3

4

5

6

7

### Датчик 2

### Датчик 1

Исполнительное устройство

Устройство

считывания

информации

с датчиков

### Датчик 0

###### Рис. 2.2. Временная диаграмма работы аналого-цифрового преобразователя

Гашение АЦП

ГД

Г / П

Запуск АЦП

Выход

Q

Достоверные данные,

доступные для считывания

Tг>10мкс

Z - состояние

Время

преобразования

Tпр<30мкс

Рис.6.3. Условно-графическое обозначение

мультиплексора аналоговых сигналов К590КН6

К590КН6

MUX

Q

A

0

1

2

V

1

Y

X

EA

0

1

1

0

P3.0

P3.1

P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

0              100              200             300             400             500    t, мс

Рис.5.1. Временная диаграмма реакции работоспособной схемы

Р2.0

1

0

Р2.1

1

0

Р2.2

1

0

Р2.3  1

0

0               100         200         300            400           500         t, мс

Рис. 4.1. Формируемая временная диаграмма

Рис.2.1. Схема выполнения операции циклического сдвига

с учетом бита переноса

Буферный регистр внешнего

устройства

D

C

SMC

К1816ВЕ51

Р2

0

1

2

3

4

5

6

7

Р3

0,1

2

3…7

1

2

3

4

5

Г/ П

A#D

К1113ПВ1

◊

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ГД

D

Датчик 0

Датчик 6

.

.

.

К590КН6

MUX

A

0

1

2

D

0

1

2

3

4

5

6

7

Р0

0

1

2

3

4

5…7

Р1

0

1

2

3…5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

INT0

Рис.6.5. Структурная схема МПУ с семью датчиками и вводом информации по прерыванию

Г / П

К1113ПВ1

A # D

ГД

Время

преобразования

Tпр < 30мкс

Z - состояние

Внешняя

память

программ

Внутренняя

память

программ

FFFF h

..........

1000 h

0FFF h

.......

0000 h

Внешняя

память

программ

FFFF h

..........

0000 h

Работа с внутренней и внешней памятью программ (DEMA=1)

Работа только с внешней

памятью программ (DEMA=0)

Рис. 5. Организация памяти программ МК-51

FF h

.......

80 h

7F h

.…..

30 h

2F h

......

20 h

1F h

.......

18 h

17 h

.......

10 h

0F h

.......

08 h

07 h

.......

00 h

РЕГИСТРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫХ

ФУНКЦИЙ

(только прямая адресация)

ПРЯМОАДРЕСУЕМЫЕ БИТЫ

R7

БАНК 3                .....

R0

R7

БАНК 2                .....

R0

R7

БАНК 1                .....

R0

R7

БАНК 0                .....

R0

FFFF h

.........

0000 h

Доступ только

с помощью команд

MOVX

(адресация через

@R0, @R1, @DPTR)

Внешняя

память данных

Внутренняя

память данных

Рис.2. Структура памяти данных МК-51

Tг > 10мкс

Достоверные данные,

доступные для считывания

Выход

Q

Запуск АЦП

Г / П

ГД

Гашение АЦП

D

0

1

2

3

4

5

6

7

Подтверждение приема

Управляющее воздействие

0                   0

1

EX1

1

0                   0

1

ET0

1

0                   0

1

Рис.6. Структура системы прерываний

Высокий уровень

приоритета

Регистр IP

EX0

IT1

INT1

INT0

1

TI

TF1

TF0

IE1

IE0

1

1

Низкий уровень

приоритета

Индивидуальное     Общее

разрешение прерываний

Регистр IE

1

0                   0

1

IT0

Порядок опроса

флагов при равенстве приоритетов

0

PX0

1

03h

0Bh

13h

1Bh

23h

PS

PT1

1

0

1

0

PX1

PT0

1

0

1

0

Адрес

вектора

прерывания

Рис. 6.4. Структурная схема МПУ с одним датчиком и вводом информации по готовности данных на АЦП

Буферный регистр внешнего

устройства

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Р3

0

…

7

Р2

0

1

2

3

4

5

6

7

К1816ВЕ51

SMC

Р1

0…4

5

6

7

Р0

0

1

2

3

4

5…7

ГД

◊

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

К1113ПВ1

A#D

Г/ П

D

Процессор

Тактовый

генератор

Внешняя

синхронизация

fbq

Контроллер

шины

Порты

ввода-вывода

Последовательный

порт

TxD        RxD

Входные

линии

счетчиков

Рис.1. Структурная схема однокристального микроконтроллера семейства МК-51

P0     P1     P2     P3

Адреса/данные

Контроллер

прерываний

ПЗУ

программ

ОЗУ

Таймер /

счетчик 0

Таймер /

счетчик 1

Внутренние

прерывания

Внешние

прерывания